|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от______________№_________ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Магадан

I. Общие положения

1. Обязательные постановления в морском порту Магадан (далее –                     Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

2. Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Магадан (далее – морской порт); 1.	правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта и на подходах к нему; меры обеспечения безопасности мореплавания для захода судов в морской порт, выхода судов из морского порта и на подходах к нему; правила плавания судов в акватории морского порта и на подходах к нему; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о подходах к морскому порту; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта и подходов к нему; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту и на подходах к нему; сведения о передаче информации                              капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении   угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся                        в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

3. Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими деятельность в морском порту.

4. Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов в морском порту осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

II. Описание морского порта

5. Морской порт Магадан расположен в северной части Охотского моря в Тауйской губе и включает в себя участки морского порта в бухте Нагаева и в бухте Веселая.

Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 926-р).

6. Навигация в морском порту осуществляется круглогодично. В участке акватории морского порта № 4 в бухте Веселая навигация осуществляется при толщине сплошного ледяного покрова не более 15 сантиметров.

Морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

7. Судоходство в морском порту осуществляется в следующих гидрометеорологических условиях:

приливо-отливные колебания уровня моря, вызванные неправильными полусуточными приливами достигают 5 метров, приливо-отливные течения направлением северо-восток – юго-запад достигают скорости 1,6 узлов;

в летний период преобладают ветра западного, юго-западного направления, при этом в бухту Нагаева заходит крупная зыбь, вызывающая тягун, представляющий собой горизонтальные резонансные колебания водных масс, вызывающие подвижку якорей и обрывы швартовных концов;

в зимний период преобладают ветра восточного, северо-восточного направления;

в период ледообразования толщина сплошного ледяного покрова в акватории морского порта может достигать 2 метров.

8. Морской порт не является местом убежища для судов при ветрах западного и юго-западного направления скоростью более 14 м/с и при  ветрах

скоростью более 20 м/с любого направления, а участок акватории в бухте Веселая при ветрах любого направления скоростью более 14 м/с.

9. Морской порт входит в зону действия морского района А1 ГМССБ.

10. Морской порт осуществляет операции с грузами, в том числе с опасными грузами.

11. Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе X и приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

12. В морском порту суда имеют возможность пополнения запасов провизии, пресной воды, топлива, сдачи сточных и нефтесодержащих вод и всех категорий мусора.

13. В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

14. .В морском порту и на подходах к нему в период ледообразования осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями. Ограничения для судов по режиму ледового плавания приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

15. Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

16. В районах № 69-В, № 70 не допускается лов рыбы придонными орудиями лова, производство работ, связанных с касанием грунта, постановка на якорь вне объявленных якорных мест, плавание с вытравленной якорь-цепью. Сведения о районах № 69-В, № 70 приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

17. Сведения о каналах очень высокой частоты (далее - ОВЧ), используемых в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

18. В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов.

Границы районов обязательной лоцманской проводки судов приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

19. Сведения о подходах к морскому порту приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

III. Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

20. Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет:  www.portcall.marinet.ru.

21. Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

IV. Правила плавания судов в акватории морского порта

22. В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком движения и расстановки судов в морском порту. График движения и расстановки судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии пунктом 19 настоящих Обязательных постановлений, заявок операторов причалов, заявок морских агентов и размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации морского порта.

23. Движение судов в акватории морского порта, операции по постановке судов на якорь и снятию их с якоря, швартовные операции судов осуществляются с разрешения капитана морского порта и регулируются системой управления движением судов (далее – СУДС).  Судно должно запросить разрешение службы капитана морского порта до начала движения и сообщить о полученном  разрешении СУДС.

24. Суда, следующие в бухту Нагаева в морской порт или выходящие из него следуют по линии створа маяков бухты Нагаева (71,8o - 251,8o) .

25. Расхождение судов, следующих по линии створа, осуществляется левыми бортами. Судно, входящее в морской порт уступает дорогу судну, выходящему из морского порта. Обгон судов, следующих по линии створов не допускается.

В условиях ледообразования движение судов по линии створа одностороннее.

26. Скорость движения судов при плавании в бухте Нагаева не должна превышать 9 узлов, а в акватории морского порта скорость судна должна быть минимальной, достаточной для обеспечения управляемости судна, но не более 6 узлов.

27. Буксировка судов в морском порту допускается при скорости ветра не более 14 м/с, волнении моря не более 1 метра и видимости не менее 5 кабельтовых.

28. Буксировка судов в акватории морского порта способом «за кормой» допускается при длине буксирного троса не более 60 метров и не более двух судов одновременно.

29. Прием лоцмана на судно и высадка его с судна осуществляются в районах якорных стоянок и у причалов морского порта.

В период ледокольных проводок прием/высадка лоцмана могут осуществляться в ледовом канале в месте, согласованном с капитаном морского порта.

30. Информация о необходимости лоцманской проводки судна передается в соответствии с пунктом 19 настоящих Обязательных постановлений и подтверждается лоцману за 2 часа до предполагаемого времени начала лоцманской проводки судна. Отмена ранее поданной заявки производится не менее, чем за 1 час до предполагаемого времени начала лоцманской проводки судна.

31. От обязательной лоцманской проводки при плавании в районе обязательной лоцманской проводки освобождаются ледоколы и суда длиной менее 60 метров.

32. Маломерным, прогулочным и спортивным парусным судам при плавании в бухте Нагаева допускается следовать в прибрежной зоне к югу от линии створа на расстоянии не менее 6 кабельтовых от нее.

Маломерным, прогулочным и спортивным парусным судам при плавании в акватории морского порта не допускается:

плавание в районе якорных стоянок и вблизи линии створов, создающее помехи другим судам;

маневрирование в непосредственной близости от судов, находящихся в движении, стоящих на якоре или у причалов;

швартовка к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и постановка на якорь вблизи от них;

швартовка к грузовым причалам морского порта, за исключением маломерных судов, осуществляющих коммерческую деятельность;

плавание в акватории морского порта при скорости ветра более 14 м/с, волнении моря более 1 метра,  состоянии видимости менее 5 кабельтовых.

V. Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

33. В бухте Нагаева и на подходах к ней, действует портовая система управления движением судов  (далее - СУДС).

34. Зона действия СУДС морского порта ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1    59о 32,5' северной широты         150о 34,5' восточной долготы

№ 2    59о 32,5' северной широты         150о 17,0' восточной долготы

№ 3    59о 26,0' северной широты         150о 17,0' восточной долготы

№ 4    59о 26,0' северной широты         150о 30,0' восточной долготы

№ 5    59о 29,0' северной широты         150о 30,0' восточной долготы

35. Связь с судами и регулирование движением судов осуществляется СУДС круглосуточно на рабочем канале 67 ОВЧ. Позывной СУДС "Магадан-Трафик".

36. Суда, следующие в бухту Нагаева, при входе в зону действия СУДС до пересечения линии, соединяющей мыс Чирикова и мыс Островной (далее – рубеж повышения готовности) устанавливают радиосвязь с СУДС и несут постоянную радиовахту на канале 16 и 67 ОВЧ.

VI. Правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки

37. Стоянка судов в морском порту осуществляется у причалов морского порта и на якорных стоянках, сведения о которых приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

Длительная стоянка судов в период ледообразования осуществляется в ледовом припае в участке акватории морского порта № 1 к востоку от меридиана 150о 45,0' восточной долготы и в участке акватории морского порта № 3.

38. Стоянка на якоре судов с неисправным винторулевым устройством, судовой энергетической установкой или якорным устройством, а также несамоходных судов допускается только при наличии буксирного обеспечения.

39. Стоянка судов с опасным грузом 1 класса опасности ИМО допускается только на якорной стоянке № 14 и у спецпирса в бухте Веселая.

40. Стоянка на швартовых у борта судна, стоящего на якоре, допускается при скорости ветра не более 14 м/с, волнении моря не более 1 метра.

41. Стоянка судов у причалов морского порта № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в два корпуса допускается при скорости ветра не более 14 м/с, волнении моря не более 1 метра.

42. Швартовка судов  в морском порту осуществляется при скорости ветра не более 14 м/с, волнении моря не более 1 метра.

Одновременное проведение швартовных операций на смежных причалах в морском порту не допускается.

43. Швартовка судов для слива-налива нефтепродуктов осуществляется к нефтепирсам и к нефтеперегрузочному участку причала № 7 кормой к причалу с отдачей двух якорей.

44. В условиях ледообразования при подвижке ледового поля нефтеналивные суда, ошвартованные кормой к причалам морского порта должны прекратить сливо-наливные операции с нефтепродуктами, отшланговаться и при необходимости отойти на рейд или покинуть морской порт.

45. При получении штормового предупреждения об усилении ветра более 14 м/с, возникновении тягуна или волнения более 1 метра суда, стоящие в морском порту, должны привести в готовность судовую энергетическую установку и при необходимости отойти на рейд или покинуть морской порт.

46. Швартовка судов к спецпирсу в бухте Веселая осуществляется только в светлое время суток.

47. Судам, стоящим у причалов морского порта, работа гребными винтами допускается только для их кратковременного проворачивания при подготовке к работе судовой энергетической установки.

48. В условиях ледообразования, при подготовке причалов к швартовным операциям, оператором причала дополнительно обеспечивается взлом и измельчение льда до мелкобитого портовыми буксирами на расстояние от причала не менее чем две ширины швартующегося судна, удаление ледяных наростов на швартовной стенке причала, зачистку от льда и снега прикордонной зоны причала.

49. Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

для судна вместимостью до 300 – 1 швартовщик;

для судна вместимостью от 301 до 1500 – 2 швартовщика;

для судна вместимостью от 1501 до 2500 – 3 швартовщика;

для судна вместимостью от 2501 до 5000 – 4 швартовщика;

для судна вместимостью от 5001 до 10000 – 6 швартовщиков;

для судна вместимостью свыше 10000 – 8 швартовщиков;

Руководитель швартовщиков должен быть обеспечен радиосвязью с судном.

50. Швартовки, отшвартовки, перешвартовки и перетяжки судов более чем на 50 метров в морском порту осуществляются с использованием буксиров.

51. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций в морском порту приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

52. Выполнение водолазных работ в морском порту допускается с разрешения капитана морского порта при скорости ветра не более 14 м/с, волнении моря не более 1 метра, состоянии видимости не менее 5 кабельтовых.

VII. Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

53. В морском порту имеются приемные сооружения для приема судовых отходов, предусмотренных требованиями Приложений I, IV и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года) (далее – МАРПОЛ).

54. Перед выходом судна из морского порта судовые отходы должны быть сданы на приемные сооружения, за исключением пищевых отходов, сточных и нефтесодержащих вод в количестве, не превышающем 25% от накопительной емкости судна.

55. Сточные и нефтесодержащие воды сдаются при помощи стандартных шлангующих устройств, соответствующих требованиям Приложений I и IV к МАРПОЛ.

56. Погрузо-разгрузочные операции с нефтепродуктами в морском порту осуществляются у нефтеперегрузочного участка причала №7, у нефтепирса в 2,4 мили к NNE от мыса Замок и у нефтепирса в 3 милях к ENE от мыса Замок через стационарные продуктопроводы соединенные с нефтебазами.

57. При погрузо-разгрузочных операциях с нефтепродуктами или бункеровке судна в морском порту выставляются боновые заграждения на все время выполнения грузовых либо бункеровочных операций. В условиях ледообразования боновые заграждения не выставляются.

58. Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо - опасной инфекции, вместе с экипажем,

пассажирами и грузом выводится для проведения противоэпидемических мероприятий на карантинную якорную стоянку № 13.

VIII. Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

59. Суда, стоящие на якоре и у причалов морского порта, обязаны нести постоянную радиовахту на 16 канале ОВЧ.

60. Суда на ходу, находящиеся в зоне действия СУДС, обязаны нести постоянную радиовахту на 16 и 67 канале ОВЧ.

61. Ведение радиопереговоров на 16 канале ОВЧ, кроме вызова и последующего перехода на рабочий канал не допускается.

62. Ведение радиопереговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания на каналах  9, 64, 67, 69 ОВЧ в морском порту не допускается.

63. Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

IX. Сведения о границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

64. Морской порт входит в зону действия морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее - ГМССБ), информационно связанного с морским спасательно-координационным центром.

65. Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой береговой станции с радиусом действия 19 морских миль с центром в координатах 59o 33,0' северной широты и 150o 43,0' восточной долготы.

X. Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

66. Морской порт принимает суда под обработку длиной до 200 метров и осадкой до 11 метров.

67. ведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

68. Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

XI. Сведения о переработке опасных грузов

69. В морском порту допускается переработка опасных грузов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

70. Переработка опасных грузов 1 класса опасности ИМО допускается в морском порту только у спецпирса в бухте Веселая.

XII. Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

71. Период ледокольной проводки судов в морском порту устанавливается с началом ледообразования в ноябре-декабре месяце и завершается с разрушением льда в мае-июне месяце.

Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

72. Для организации осуществления ледокольной проводки судов в морском порту создается штаб ледокольных операций.

73. Связь штаба ледокольных операций с ледоколом и с судами в Охотском море, следующими в порт или из порта осуществляется ежедневно в 02.00 и 09.00 московского времени на частоте 3730 кГц или на резервной 8779 кГц (далее – сеанс радиосвязи). Позывной штаба ледокольных операций «Магадан-Радио-5».

74. Информация о подходе судна к точке формирования каравана (далее – ТФК) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТФК в соответствии с пунктом 20 настоящих Обязательных постановлений и при сеансах радиосвязи со штабом ледокольных операций.

Координаты ТФК, время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов определяются капитаном морского порта и предаются судам при сеансах радиосвязи.

75. В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 3 к настоящим Обязательным постановлениям. Уведомление об ограничениях по режиму ледового плавания размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации морского порта за 14 суток до введения ограничений, с последующей коррекцией в зависимости от фактически складывающихся ледовых условий.

76. Судно, для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки, должно иметь исправное винто-рулевое устройство и исправную судовую энергетическую установку с возможностью ручного управления.

77. В период ледокольных проводок заход судов в морской порт и выход судов из морского порта осуществляется в составе ледового каравана под проводкой ледокола или самостоятельно, в случае освобождения судна от ледокольной проводки капитаном морского порта в соответствии с пунктом 79 настоящих Обязательных постановлений.

78. Формирование ледового каравана осуществляется капитаном морского порта в соответствии с пунктом 74 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к ТФК;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания;

ледовых и метеорологических условий.

79. Суда, выходящие из морского порта, ожидают формирования каравана на рейде морского порта.

80. С учетом фактической ледовой обстановки, категории ледовых усилений и технических характеристик судов, по согласованию с капитаном морского порта, суда могут следовать с использованием рекомендаций ледокола и штаба ледокольных операций по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, информируют штаб ледокольных операций о проходе назначенных контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщают ледовую обстановку на маршруте движения.

81. Суда, включенные в состав каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледокольную проводку, переходят на канал ОВЧ, указанный ледоколом, и несут на нем радиовахту до объявления ледоколом окончания проводки.

82. Околка судов в морском порту допускается только ледоколами или буксирами.

83. Запасы топлива, пресной воды и провизии на судне должны обеспечить автономность судна для захода в морской порт не менее чем на 14 суток с момента подхода судна в ТФК.

84. При околке ледоколом припая в акватории морского порта, суда, находящиеся на рейде, должны привести в готовность судовую энергетическую установку быть готовы выйти из бухты Нагаева по указанию капитана морского порта.

XIII. Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

85. При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информирует об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

86. Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

87. Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также               подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств                           на каналах ОВЧ.

88. Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

XIV. Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

89. Передача навигационной и гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту осуществляется капитаном морского порта на канале 09 ОВЧ.

90. Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений  при получении их капитаном морского порта предваряются оповещением на 16 канале ОВЧ.

91. При получение важных сообщений и штормовых предупреждений суда подтверждают получение таких сообщений и предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(пп. 11, 67)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Наименование причала | Расположение причала | Технические возможности причала |
| --- | --- | --- |
|  |  | Длина причала (м) | Глубина у причала расчетная (м) |
| Бухта Нагаева - участок акватории морского порта № 1 |
| Нефтепирс | В 2,4 мили к NNE от мыса Замок | 52,9 | 9 |
| Причал № 1 | В 0,1 мили к Е от нефтепирса | 176 | 6,3 |
| Причал № 2 | Непосредственно к ENЕ от пр. № 1 | 176 | 9,75 |
| Причал № 3 | Непосредственно к ENЕ от пр. № 2 | 176 | 9,75 |
| Причал № 4 | Непосредственно к ENЕ от пр. № 3 | 178,45 | 10,5 |
| Причал № 5 | Непосредственно к Е от пр. № 4 | 227 | 10,5 |
| Причал № 6 | Непосредственно к Е от пр. № 5 | 194,5 | 11,5 |
| Причал № 7 | Непосредственно к Е от пр. № 6 | 176,1 | 11,5 |
| Пирс портофлота | В 3,4 мили к NE от мыса Замок | 50,5 | 4,9 |
| Причал портофлота (восточная часть) | Непосредственно к Е от пирса портофлота | 188,7 | 4,2 |
| Причал портофлота (западная часть) | Непосредственно к W от пирса портофлота | 80,3 | 3,4 |
| Бухта Нагаева – участок акватории морского порта № 2 |
| Нефтепирс | В 3 милях к ЕNE от мыса Замок | 15,4 | 5,95 |
| Бухта Нагаева – участок акватории морского порта № 3 |
| Пирс Марчекан | В 3,2 мили к ЕNE от мыса Замок | 124,1 | 1,9 – 9,2 |
| Причал Реф-2 | Непосредственно к NЕ от пирса | 64 | 1,1 – 2,5 |
| Причал Перешеек | Непосредственно к SW от пирса | 54,3 | 4,0 – 6,0 |
| Бухта Веселая – участок акватории морского порта № 4 |
| Спецпирс | 59° 30,4' северной широты 150° 56,1' восточной долготы | 137,2 | 8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Обязательным постановлениям

(пп. 13, 51)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их минимальная мощность (не менее) |
| --- | --- |
|  | Швартовка | Отшвартовка |
| 1000 до 3000 | 1 х 882 кВт | 1 х 882 кВт |
| 3001 до 5000 | 2 х 882 кВт | 1 х 882 кВт |
| свыше 5000 | 2 х 882 кВт | 2 х 882 кВт |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(пп. 14, 75)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания в морском порту

и на подходах к нему1)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice2 | Суда без ледовых усилений, категории Ice1, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 50-70 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice3 | Суда без ледовых усилений, категории Ice1 и Ice2, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 70 сантиметров | Суда категории Arc5 и выше | Суда категории Arc4 | Суда без ледовых усилений, категории Ice1, Ice2 и Ice3, буксирно-баржевые составы |

________________________________________________________________

1)Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 15, 37)

Сведения о якорных стоянках морского порта

Якорная стоянка № 1:

ограничена окружностью радиусом 1,5 кабельтова с центром в точке с координатами 59°33,2' северной широты и 150°45' восточной долготы.  Глубина - 18 метров. Грунт – ил, песок.

Якорная стоянка № 2:

ограничена окружностью радиусом 1 кабельтов с центром в точке с координатами 59°32,9' северной широты и 150°44,6' восточной долготы. Глубина – 19,5 метра. Грунт – ил, песок.

Якорная стоянка № 3:

ограничена окружностью радиусом 1,5 кабельтова с центром в точке с координатами 59°33' северной широты и 150°44' восточной долготы. Глубина - 20 метров. Грунт – ил, песок.

Якорная стоянка № 4:

ограничена окружностью радиусом 1 кабельтов с центром в точке с координатами 59°32,7' северной широты и 150°43,8' восточной долготы. Глубина – 20,6 метра. Грунт – ил, песок.

Якорная стоянка № 5:

ограничена окружностью радиусом 1,5 кабельтова с центром в точке с координатами 59°32,85' северной широты и 150°43,2' восточной долготы. Глубина – 21,4 метра. Грунт – ил, песок.

Якорная стоянка № 6:

ограничена окружностью радиусом 1 кабельтов с центром в точке с координатами 59°32,6' северной широты и 150°42,9' восточной долготы. Глубина – 22 метра. Грунт – ил, песок.

Якорная стоянка № 7:

ограничена окружностью радиусом 1,5 кабельтова с центром в точке с координатами 59°32,75' северной широты и 150°42,3' восточной долготы. Глубина – 23 метра. Грунт – ил, песок.

Якорная стоянка № 8:

ограничена окружностью радиусом 1 кабельтов с центром в точке с координатами 59°32,4' северной широты и 150°42' восточной долготы. Глубина – 23 метра. Грунт – ил, песок.

Якорная стоянка № 9:

ограничена окружностью радиусом 1,5 кабельтова с центром в точке с координатами 59°32,6' северной широты и 150°41,3' восточной долготы.

Глубина – 23,2 метра. Грунт – ил, песок.

Якорная стоянка № 10:

ограничена окружностью радиусом 1 кабельтов с центром в точке с координатами 59°32,3' северной широты и 150°41,1' восточной долготы.

Глубина – 25 метров. Грунт – ил, песок.

Якорная стоянка № 11:

ограничена окружностью радиусом 1,5 кабельтова с центром в точке с координатами 59°32,45' северной широты и 150°40,5' восточной долготы.

Глубина – 24,3 метра. Грунт – ил, песок.

Якорная стоянка № 12:

ограничена окружностью радиусом 1 кабельтов с центром в точке с координатами 59°32,1' северной широты и 150°40' восточной долготы.

Глубина – 25,2 метра. Грунт – ил, песок.

Якорная стоянка № 13:

ограничена окружностью радиусом 2 кабельтова с центром в точке с координатами 59°32,0' северной широты и 150°30,0' восточной долготы.

Глубина – 34 метра. Грунт – ил.

Якорная стоянка № 14:

ограничена окружностью радиусом 2 кабельтова с центром в точке с координатами 59°30,0' северной широты и 151°00,0' восточной долготы.

Глубина – 22 метра. Грунт – песок.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 16)

Сведения о районах № 69-В, № 70 акватории морского порта

Район № 69-В ограничен береговой линией и линиями, соединяющими точки с координатами:

- 59°31,69' северной широты и 150°44,62' восточной долготы;

- 59°32,35' северной широты и 150°44,62' восточной долготы;

- 59°32,35' северной широты и 150°46,10' восточной долготы;

- 59°32,25' северной широты и 150°46,25' восточной долготы;

Район запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, придонного траления, подводных и дноуглубительных работ, взрывных работ и плавания с вытравленной якорь - цепью.

Район № 70 ограничен линиями, соединяющими точки с координатами:

- 59°33,6' северной широты и 150°42,4' восточной долготы;

- 59°33,6' северной широты и 150°43,2' восточной долготы;

- 59°33,4' северной широты и 150°43,2' восточной долготы;

- 59°33,4' северной широты и 150°42,4' восточной долготы;

Район запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, придонного траления, подводных и дноуглубительных работ, взрывных работ и плавания с вытравленной якорь - цепью.

Предупреждение: в районе находятся части затонувшего судна.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы ОВЧ | Позывной |
| --- | --- | --- |
|  | вызывной | рабочий |  |
| Инспекция государственного портового контроля | 16 | 9 | Магадан - Радио - 5 |
| СУДС | 16 | 67 | Магадан - Трафик |
| Лоцман | 16 | 69 | Магадан - 3 |
| ГМССБ | 16 | 64 | Магадан - 4 |
| КПП ПУ ФСБ России по Магаданской области | 16 | 12 | Лебедь |
| Диспетчер причалов ММТП | 16 | 14 | Магадан - 2 |
| МАК "Трансфес - Магадан" | 16 | 71 | Магадан - 30 |
| МАК "Магадантранснефть" | 16 | 77 | Магадан - 15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Обязательным постановлениям

(п. 18)

Сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

1) Район обязательной лоцманской проводки судов в участке акватории морского порта № 1 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1    59о 32' 59"  северной широты  и  150о 39' 00" восточной долготы

№ 2    59о 32' 28"  северной широты  и  150о 39' 00" восточной долготы

№ 3    59о 33' 32"  северной широты  и  150o 45' 30" восточной долготы

№ 4    59o  33' 50,5" северной широты  и  150o 45' 30" восточной долготы

2) Район обязательной лоцманской проводки судов в участке акватории морского порта № 2 ограничен сектором 239о- 319о окружности, проведенной радиусом 2 кабельтова с центром в точке с координатами 59o 32' 18" северной широты  и  150o 46' 00" восточной долготы.

3) Район обязательной лоцманской проводки судов  в участке акватории морского порта № 4 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1    59о 31' 15" северной широты  и  150о 56' 30" восточной долготы

№ 2    59о 28' 48" северной широты  и  150о 57' 42" восточной долготы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Обязательным постановлениям

(п. 19)

Сведения о подходах к морскому порту

Походы к морскому порту ограничены прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1    59о 32' 22"  северной широты  и  150о 24' 00" восточной долготы

№ 2    59о 28' 36"  северной широты  и  150о 24' 00" восточной долготы

№ 3    59о 31' 49,5"  северной широты  и  150o 39' 00" восточной долготы

№ 4    59o  32' 56"  северной широты  и  150o 39' 00" восточной долготы

№ 5    59o  32' 22"  северной широты  и  150o 36' 00" восточной долготы

# Footnotes

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2),          ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,            ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4058.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1),          ст. 2700; 2004, № 15, ст. 1519, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557,      № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6335, № 48,   ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4321; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4058; 2014, № 6, ст. 566, № 42,        ст. 5615.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 1040 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября        2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

)Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3856.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49,  5844).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).