УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  Минтранса России

от _______________ № ____

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Советская Гавань

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Советская Гавань  (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Советская Гавань (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ), сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе необязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в заливе Советская Гавань.

- У западного берега Татарского пролива в районе бухты Нельма расположен пункт рейдовой погрузки леса Нельма (далее – пункт Нельма).

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. № 237-р).

- Акватория морского порта является смежной с акваторией военно-морской базы Тихоокеанского флота Российской Федерации.

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, за исключением пункта Нельма.

- Навигация в пункте Нельма осуществляется с первого апреля по первое ноября. Начало и окончание навигации в пункте Нельма объявляется капитаном морского порта.

- Морской порт осуществляет работу круглосуточно, за исключением пункта Нельма. Пункт Нельма осуществляет работу только в светлое время суток.

- Морской порт имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду, за исключением пункта Нельма.

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности.

- В морском порту осуществляются прием и высадка пассажиров, операции с грузами, в том числе с опасными грузами классов 1 - 6, 8 - 9 опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов, пресной воды, приема нефтесодержащих вод, изолированного балласта, всех категорий мусора, а также  проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна.

- Морской порт является замерзающим портом.

На акватории морского порта осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

- Сведения о створной линии входных створов залива Советская Гавань приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районе необязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в главе IX настоящих Обязательных постановлений и приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорных стоянках, рейдах и рейдовых районах перегрузки грузов морского порта приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о расположении подводных препятствий в морском порту приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о рыбопромысловых участках морского порта приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта в соответствии с Общими правилами передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно, за исключением пункта Нельма. В пункте Нельма оформление судов не осуществляется.

- Оформление судов, прибывших в морской порт из иностранных портов, либо судов, следующих в иностранные порты, а также судов под флагом иностранного государства, осуществляющих перевозку и буксировку в каботаже, осуществляется на якорных стоянках № 16, 17, 18 и 19, а также у причалов бухты Эгге, № 1, 2, 3 бухты Окоча, № 5 и 7 бухты Курикша и № 35 бухты Маячной.

- Оформление судов, следующих под погрузку леса в пункт Нельма, либо следующих из пункта Нельма на выход из морского порта, осуществляется на якорных стоянках № 16, 17, 18 и 19 морского порта.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту, за исключением пункта Нельма.

График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно в 16.00 местного времени на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 26 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: www.ampvanino.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту капитаном морского порта.

- В местах расположения подводных препятствий на акватории морского порта не допускаются плавание с вытравленной якорь-цепью, постановка на якорь, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы.

- В районе необязательной лоцманской проводки судов лоцманская проводка обязательна для судов валовой вместимостью более 10 000.

Прием лоцманов на суда и высадка лоцманов с судов осуществляется в точке с координатами 49°02,00' северной широты и 140°19,95' восточной долготы, а также на якорных стоянках и у причалов.

- Скорость судов при движении по Рейду № 2 морского порта должна быть не более 9 узлов, при этом двигатели судов должны находиться в маневренном режиме.

- Длина буксирного каравана не должна превышать 500 метров.

- Суда валовой вместимостью более 1000 с выведенными из эксплуатации главными двигателями, рулевым или якорным устройствами и плавкраны буксируются в морском порту при скорости ветра не более 11 метров в секунду, с буксирным обеспечением не менее двух буксиров совокупной мощностью не менее 2500 киловатт.

- Суда валовой вместимостью 1000 и менее с выведенными из эксплуатации главными  двигателями, рулевым или якорным устройствами буксируются в морском порту при скорости ветра не более 11 метров в секунду, с буксирным обеспечением одного буксира  мощностью не менее 880 киловатт.

- Плавание судов на рыбопромысловых участках акватории морского порта осуществляется с особой осторожностью.

Суда, осуществляющие лов рыбы в морском порту, не должны создавать помех другим судам.

- Плавание маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов на акватории морского порта допускается с 15 апреля по 1 ноября.

- На акватории морского порта маломерным судам, используемым в некоммерческих целях, спортивным парусным и прогулочным судам не допускается:

плавать и вставать на якорь на якорных стоянках, если указанные действия создают помехи  для маневрирования судов;

плавать при скорости ветра более 11 метров в секунду и/или видимости менее пяти кабельтовых;

подходить к судам, стоящим на якоре, либо у причалов морского порта;

пересекать курс по носу любого судна, движущегося по акватории морского порта, либо мешать маневрированию судов.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах

- На подходах к морскому порту действует служба управления движением судов морского порта Ванино (далее – СУДС морского порта Ванино).

- Зона действия СУДС морского порта Ванино включает в себя бухту Ванина, а также систему разделения движения судов у входа в бухту Ванина, бухту Мучке, залив Советская Гавань и часть Татарского пролива, ограниченную:

с севера –  параллелью  49º09,00' северной широты (мыс Токи);

с востока – меридианом 140º30,00' восточной долготы;

с юга – параллелью 48º58,00' северной широты  (мыс Красный Партизан).

- СУДС морского порта Ванино постоянно несет радиовахту на 14 рабочем канале связи ОВЧ и 16 вызывном канале связи ОВЧ, позывной «Ванино–Трафик».

- Суда, следующие в морской порт не менее чем за 30 минут до входа в зону действия СУДС морского порта Ванино, либо выходящие из морского порта не менее чем за 30 минут до пересечения границы морского порта должны получить разрешение СУДС морского порта Ванино на вход в зону действия СУДС морского порта Ванино.

- На акватории морского порта действует служба управления движением судов морского порта (далее – СУДС).

## Организация и контроль движения судов на акватории морского порта осуществляется с использованием автоматической идентификационной и радиолокационной систем.

- Связь с капитаном морского порта осуществляется на 12 и 16 каналах связи ОВЧ, позывной «Совгавань–радио–5».

- Суда, следующие в морской порт с юга, на траверзе мыса Красный Партизан должны запросить на 12 канале связи ОВЧ разрешение капитана морского порта на вход судна в морской порт, позывной «Совгавань–радио–5».

Суда, следующие в морской порт с севера, на траверзе мыса Бурный должны запросить на 12 канале связи ОВЧ, разрешение капитана морского порта на вход судна в морской порт, позывной «Совгавань–радио–5».

- При отсутствии разрешения на вход судна в морской порт судно должно ожидать разрешения на вход за пределами морского порта.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Постановка судов на якорных стоянках осуществляется таким образом, чтобы корпуса судов не выходили за пределы их границ.

- Якорная стоянка № 21 предназначена для судов длиной до 133 метров и осадкой не более 7,5 метров.

- При швартовке судов к причалам бухт Курикша и Окоча, № 35 бухты Маячная угол подхода судна к причалу должен быть не более 20 градусов.

- Швартовные операции судов в морском порту выполняются с обязательным буксирным обеспечением с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту, которые приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям, за исключением судов с двумя винтами и носовым подруливающим устройством.

- Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

судно валовой вместимостью до 1000 – 2 швартовщика;

судно валовой вместимостью от 1001 до 5000 –  швартовщика;

судно валовой вместимостью свыше 5000 – 4 швартовщика,

а также руководитель швартовщиков, обеспеченный радиосвязью с лоцманом или капитаном судна.

- В бухте Окоча возможна погрузка танкеров до осадки не более 9,5 метров. При постановке танкера кормой к причалу, между кормой танкера и причалом устанавливается несамоходное плоскодонное грузовое судно (далее – плашкоут).

- Швартовка судов к причалу № 35 бухты Маячная осуществляется правым бортом с отдачей левого якоря, не менее 6 смычек якорь-цепи в воду. В период ледокольной проводки судов при швартовке судна к причалу № 35 бухты Маячная якоря не отдаются.

- Швартовка судов к причалам № 3 бухты Эгге и № 5 бухты Курикша осуществляется левым бортом.

- В случае если осадка судна превышает 4 метра, либо будет превышать 4 метра после загрузки судна, швартовка такого судна к причалу № 5 бухты Курикша осуществляется с установкой плашкоута между причалом и корпусом судна.

- Стоянка судов у причалов в два корпуса допускается с согласия капитанов обоих судов. Стоянка судов более чем в два корпуса у причалов морского порта не допускается.

- Судам, стоящим у причалов морского порта, разрешается краткосрочное проворачивание винтов на минимальных оборотах.

- Разовая перетяжка судов, за исключением судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению объектов инфраструктуры морского порта, а также судов на акватории морского порта и на подходах к нему (далее – суда портового флота), на расстояние не более 50 метров производится без буксирного и лоцманского обеспечения, при этом главные двигатели судна должны быть готовы к работе. При выполнении перетяжки не допускается отдача всех швартовных концов.

- При скорости ветра более 11 метров в секунду на рейдах и у причалов морского порта не допускаются операции с нефтью и нефтепродуктами, а также бункеровка судов на рейдах морского порта горюче-смазочными материалами.

- При скорости ветра более 11 метров в секунду и высоте волны более 2 метров стоянка судов, ошвартованных к борту судов, стоящих на якоре, не допускается.

- При скорости ветра более 11 метров в секунду швартовные операции в морском порту допускаются только в случаях:

возникновения ситуаций на судне либо на причале, у которого ошвартовано судно, связанных с угрозой жизни или здоровью человека, повреждения и (или) уничтожения имущества;

небезопасной стоянки судна у причала либо на якорной стоянке.

- Суда на якорных стоянках при получении штормового предупреждения должны держать главные двигатели в постоянной готовности и быть готовыми в случае необходимости сменить якорную стоянку.

- При усилении ветра свыше 5 метров в секунду и высоте волны более 0,5 метра грузовые операции в пункте Нельма должны быть прекращены, суда портового флота и плашкоуты должны отойти в устье реки Нельма к крану, стоящему на якорях у правого берега реки.

- При получении предупреждения об усилении ветра свыше 15 метров в секунду восточных направлений суда, находящиеся под погрузкой в пункте Нельма, должны перейти в залив Советская Гавань или покинуть морской порт.

- При получении прогноза об усилении ветров северного или северо-западного направлений со скоростью 20 и более метров в секунду суда, стоящие у причала № 35 бухты Маячная, должны отойти на рейд морского порта либо покинуть морской порт.

- Производство огневых работ на судах, стоящих на рейде морского порта или у причалов допускается с разрешения капитана морского порта.

- Постановка судов для грузовых операций в месте П-1осуществляется при выполнении требований приказа Минтранса России от 29 апреля 2009 г. № 68 «Об утверждении Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно».

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту имеются приемные сооружения для нефтесодержащих вод, вредных веществ и всех категорий мусора, предусмотренные Приложениями I, II и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года).

- Твердые отсепарированные остатки нефтепродуктов, промасленная ветошь, мусор, мелкая тара, технические, пищевые и прочие бытовые отходы сдаются с судна на берег в специальной таре.

- Нефтесодержащие воды и нефтяные остатки сдаются с судна на береговые приемные средства, за исключением пункта Нельма.

- Сброс нефтесодержащих вод, нефтяных остатков, сточных вод и иных загрязненных вод на акватории морского порта не допускается.

- Слив любых видов балласта на акватории морского порта запрещен.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий на якорную стоянку № 1.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь между судами, судами и береговыми службами в морском порту осуществляется на каналах связи ОВЧ или с использованием дополнительных средств связи.

- Суда, стоящие на рейдах морского порта, обязаны нести радиовахту на 12 и 16 каналах связи ОВЧ.

- Суда, стоящие у причалов, должны нести постоянную радиовахту на 12 канале связи ОВЧ.

- Использование каналов связи ОВЧ, приведенных в настоящих Обязательных постановлениях, для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах в морском порту

- Морской порт принимает у причалов суда длиной до 200 метров и осадкой до 10 метров.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Работа плавучих кранов допускается при скорости ветра не более 11 метров в секунду и волнении моря до двух баллов.

- Доставка людей на суда, стоящие на рейдах морского порта, допускается при скорости ветра не более 11 метров в секунду и/или видимости не менее 5 кабельтовых.

- Грузовые операции в морском порту производятся в соответствии с Правилами оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно в соответствии с приказом Минтранса России от 29 апреля 2009 г. № 68 «Об утверждении Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно».

- Сведения о фактических глубинах в морском порту и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся до сведения мореплавателей ежегодно.

- Сведения о переработке опасных грузов

- Опасные грузы классов 1 - 6 опасности ИМО допускаются к ввозу в морской порт только для перегрузки по вариантам:

с автомобильного либо железнодорожного транспорта на судно;

с судна на автомобильный либо железнодорожный транспорт.

- На время проведения грузовых операций должна быть установлена двухсторонняя связь между судном и причалом.

- Операции с опасными грузами должны производиться в светлое время суток.

- Судно с опасным грузом в течение всего времени стоянки в морском порту должно держать главные двигатели в постоянной готовности для обеспечения возможности немедленного отхода от причала.

## Погрузка и выгрузка нефти и нефтепродуктов наливом на танкера производится только на специализированном причале или на Рейде № 1.

- При усилении волнения моря, когда имеется угроза повреждения грузового шланга, погрузка нефти и нефтепродуктов должна быть прекращена, шланг от судового приемника должен быть отсоединен, о чем судно должно уведомить капитана морского порта.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Период ледокольной проводки судов в морском порту объявляется с началом льдообразования на акватории морского порта и завершается с окончанием ледохода.

Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и на подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 9 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает местонахождение точки формирования каравана (далее – ТФК). Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и месте нахождения ТФК размещается по адресу в сети Интернет: www.ampvanino.ru не позднее, чем за 14 суток до предполагаемой даты введения ограничений по ледовому плаванию и местонахождению ТФК.

Ограничения по режиму ледового плавания судов, приведенные в приложении № 9 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к судам в возрасте не старше 15 лет и соответствующим требованиям, установленным правилами Российского морского регистра судоходства в части возможности самостоятельного плавания  во льдах и плавания во льдах под проводкой ледокола. В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, установленные правилами Российского морского регистра судоходства для таких судов.

- Информация о подходе судна к ТФК передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТФК в соответствии с пунктом 26 настоящих Обязательных постановлений.

## Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов  определяются капитаном морского порта на 10.00 местного времени каждых суток и размещаются по адресу в сети Интернет www.ampvanino.ru. При изменении ледовой обстановки время и порядок следования судов через лед уточняется с последующим размещением в сети Интернет.

- Суда, следующие в морской порт, прибывают в ТФК с использованием рекомендаций СУДС. Суда, не имеющие возможности следовать в ТФК самостоятельно, должны следовать под проводкой ледокола. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется ледоколами и буксирами с ледовым классом.

- С подходом к ТФК судно устанавливает радиосвязь с ледоколом и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает СУДС.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения, включая сведения о наличии и толщине льда по пути следования к морскому порту.

- Судну, следующему в морской порт самостоятельно необходимо постоянно вести наблюдение за направлением ветра и подвижками льда, включая участок подхода к району, ограниченному параллелями мысов Красный Партизан и Дюанка и меридианом 140º30,00' восточной долготы.

- Суда, включенные в состав каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледовую проводку, переходят на каналы связи ОВЧ, указанные ледоколом.

- Обколка судов разрешается только ледоколом или буксиром.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 10 суток с момента подхода судна к ТФК, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 14 суток с момента подхода судна к ТФК капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- В период ледокольной проводки судам не допускается становиться на якорь или лежать в дрейфе восточнее линии, соединяющей мысы Бурный и Веселый, в связи с опасностью быть зажатыми ледовыми полями в случае дрейфа в сторону берега.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется капитаном морского порта ежедневно в 8.00 и в 17.00 местного времени.

- С получением штормового предупреждения, предупреждения об изменении навигационной обстановки или режима плавания на акватории морского порта капитан морского порта оповещает об этом суда, стоящие у причалов либо на рейдах морского порта на 12 канале связи ОВЧ.

- При получении особо важных сообщений и штормовых предупреждений суда подтверждают получение таких сообщений и предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 18)

Сведения о створной линии входных створов залива Советская Гавань

Створная линия входных створов залива Советская Гавань длиной 41 кабельтов, шириной – 2,9 кабельтова проходит через точки с координатами:

49°02,52' северной широты и 140°20,48' восточной долготы;

48°59,66' северной широты и 140°16,12' восточной долготы,

с направлением сворной линии 44,1°-224,1°.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к Обязательным постановлениям

# (п. 19)

Сведения о районе необязательной лоцманской проводки в морском порту

Район необязательной лоцманской проводки судов в морском порту включает в себя юго-западную часть акватории морского порта в заливе Советская Гавань, ограниченную береговой линией и с северо-востока прямой линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

49º00,91' северной широты и 140º19,13' восточной долготы;

49º01,50' северной широты и 140º18,18' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 20, 81)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Причалы | Расположение причала (географические координаты) | Технические возможности причала |
| --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота | длина причала (метров) | глубина (проектная) у причала (метров) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Причал № 1 бухты Эгге | 48º57,62' | 140º15,78' | 300 | 9,75 |
| Причал № 3 бухты Эгге | 48º57,55' | 140º15,60' | 151 | 7 |
| Причал № 1 бухты Окоча | 48º57,75' | 140º16,48' | 71 | 5 |
| Причал № 2 бухты Окоча | 48º57,83' | 140º16,42' | 157 | 7 - 10 |
| Причал № 3 бухты Окоча | 48º57,88' | 140º16,40' | 180,5 | 9 - 9,6 |
| Пассажирский причал бухты Окоча | 48º58,10' | 140º16,35' | 84 | 3,2 |
| Угольный причал бухты Окоча | 48º58,12' | 140º16,31' | 108 | 6 |
| Причал № 1 бухты Курикша | 48º58,80' | 140º16,75' | 148 | 4,3 |
| Причал № 2 бухты Курикша | 48º58,77' | 140º16,80' | 152 | 4,3 |
| Причал № 3 бухты Курикша | 48º58,73' | 140º16,85' | 198 | 4,4 |
| Причал № 4 бухты Курикша | 48º58,73' | 140º17,00' | 70 | 4,4 |
| Причал № 5 бухты Курикша | 48º58,78' | 140º17,03' | 218 | 4,7 |
| Причал № 6 бухты Курикша | 48º58,87' | 140º16,65' | 165 | 4,8 - 7,4 |
| Причал № 7 бухты Курикша | 48º58,85' | 140º16,95' | 200 | 6,8 |
| Причал № 35 бухты Маячная | 49º00,18' | 140º18,32' | 199 | 6 |
| Причал № 35А бухты Маячная | 49º00,27' | 140º18,03' | 62 | 5 |
| Причал № 34 бухты Лососина | 49º00,42' | 140º18,75' | 248 | 6,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(п. 21)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы связи очень высокой частоты | Позывной |
| --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал |  |
| Капитан морского порта | 16 | 12 | Совгавань–радио–5 |
| Служба управления движением судов морского порта Ванино | 16 | 14 | Ванино–Трафик |
| Терминал | 16 | 12 | Совгавань–радио–2 |
| Бункер порт | 16 | 9 | Совгавань–радио–1 |
| Судоремонтный завод | 16 | 12 | Совгавань–радио–13 |
| Трансфлот–сервис | 11 | 11 | «Лососина–Трансфлот–Сервис» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 22)

Сведения о якорных стоянках, рейдах и рейдовых районах перегрузки грузов морского порта

| № якорной стоянки | Координаты |
| --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |
| 1 | 49º01,89' | 140º19,00' |
| 2 | 49º01,70' | 140º18,80' |
| 3 | 49º01,50' | 140º18,60' |
| 4 | 49º00,75' | 140º17,40' |
| 5 | 49º00,68' | 140º17,10' |
| 6 | 49º00,45' | 140º17,10' |
| 7 | 49º00,50' | 140º17,80' |
| 8 | 49º00,27' | 140º17,91' |
| 9 | 49º00,31' | 140º17,53' |
| 10 | 49º00,07' | 140º17,67' |
| 11 | 49º00,14' | 140º17,30' |
| 12 | 48º58,83' | 140º15,90' |
| 13 | 48º59,92' | 140º16,32' |
| 14 | 49º00,00' | 140º16,00' |
| 15 | 48º59,83' | 140º15,88' |
| 16 | 48º59,35' | 140º16,20' |
| 17 | 48º59,40' | 140º16,60' |
| 18 | 48º59,10' | 140º16,00' |
| 19 | 48º59,10' | 140º16,50' |
| 20 | 48º58,85' | 140º15,45' |

Якорная стоянка № 21 ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1) 48°58,85' северной широты, 140°16,30' восточной долготы;

2) 48°58,98' северной широты, 140°16,15' восточной долготы;

3) 48°59,08' северной широты, 140°16,35' восточной долготы;

4) 48°58,95' северной широты, 140°16,48' восточной долготы;

Наименьшая глубина 8 метров, грунт - ил, мелкий камень.

Рейд № 2 - юго-западная часть акватории морского порта в заливе Советская Гавань, ограниченная с северо-востока прямой линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

49º00,91' северной широты и 140º19,13' восточной долготы;

49º01,50' северной широты и 140º18,18' восточной долготы.

Рейд № 1 - северо-восточная часть акватории морского порта в заливе Советская Гавань, ограниченная с северо-востока, прямой линией, соединяющей мыс Меншикова и мыс Путятина, с юго-запада – северо-восточной границей Рейда № 2.

Место перегрузки грузов с судна на судно П-1 в районе, ограниченном прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1) 49°00,03' северной широты, 140°16,62' восточной долготы;

2) 49°00,18' северной широты, 140°16,42' восточной долготы;

3) 49°00,37' северной широты, 140°16,72' восточной долготы;

4) 48°00,25' северной широты, 140°16,92' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(п. 23)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту

1. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций у причалов морского порта.

| Дедвейт судна (тонны) | Длина судна) (метры) | Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах |
| --- | --- | --- |
| от 5 001 до 10 000 | от 141 до 180 | 1 х 880 |
| от 10 001 до 20 000 | от 181 до 220 | 2 х 880 |
| от 20 001 до 40 000 | от 221 до 240 | 2 х 1854 |
| от 40 001 до 80 000 | от 241 до 260 | 1 х 1854 1 х 2573 |
| свыше 80 000 | свыше 260 | 2 х 2573 или 3 х 1854 |

2. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций в местах перегрузки с судна на судно.

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах |
| --- | --- |
| от 10 001 до 20 000 | 1 х 880 |
| от 20 001 до 40 000 | 2 х 880 |
| от 40 001 до 80 000 | 2 х 1838 |
| от 80 001 до 120 000 | 1 х 1838 1 х 2573 |
| свыше 120 000 | 2 х 2573 или 3 х 1838 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Обязательным постановлениям

(п. 24)

Сведения о расположении подводных препятствий в морском порту

В морском порту имеются следующие районы расположения затонувших судов или подводных препятствий:

в бухте Окоча – район с затонувшими судами с частями над водой в точках с координатами:

48°57,62' северной широты и 140°16,43' восточной долготы;

48°37,57' северной широты и 140°16,47' восточной долготы;

к юго-западу от бухты Курикша – район с подводным препятствием «труба» с глубиной над ним 0,2 метра в точке с координатами 48º58,88' северной широты и 140°16,47' восточной долготы;

к югу от мыса Ольга – район с подводным препятствием «понтон» с глубиной над ним один метр в точке с координатами 48°58,87' северной широты и 140º16,47' восточной долготы;

в бухте Курикша – район с подводным препятствием «цистерна» в точке с координатами 48º59,10' северной широты и 140º16,90' восточной долготы;

в районе проблескового огня «Совгаванский» – затонувшее судно с частями над водой в точке с координатами 48º58,21' северной широты и 140º16,23' восточной долготы.

Рейд № 2 - юго-западная часть акватории морского порта в заливе Советская Гавань, ограниченная с северо-востока прямой линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

49º00,91' северной широты и 140º19,13' восточной долготы;

49º01,50' северной широты и 140º18,18' восточной долготы.

Рейд № 1 - северо-восточная часть акватории морского порта в заливе Советская Гавань, ограниченная с северо-востока, прямой линией, соединяющей мыс Меншикова и мыс Путятина, с юго-запада – северо-восточной границей Рейда № 2.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

# к Обязательным постановлениям

# (п. 25)

# (справочное)

Сведения о рыбопромысловых участках морского порта)

| Наименование | Месторасположение | Координаты | Длина, ширина (метры) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок № 35 | Татарский пролив, Совгавань – 1 | 49°01'29'' северной широты и 140°20'53'' восточной долготы; 49°01'21'' северной широты и 140°19'51'' восточной долготы; 49°02'01'' северной широты и 140°20'54'' восточной долготы; 49°01'55'' северной широты и 140°19'49'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 1700; ширина - 1000 | для прибрежного рыболовства |
| Участок № 36 | Татарский пролив, Совгавань – 2 | 49°01'21'' северной широты и 140°19'51'' восточной долготы; 49°00'42'' северной широты и 140°18'47'' восточной долготы; 49°01'33'' северной широты и 140°19'34'' восточной долготы; 49°00'53'' северной широты и 140°18'30'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 2000; ширина - 500 | для прибрежного рыболовства |
| Участок № 37 | Татарский пролив, Совгавань – 4 | 49°00'41'' северной широты и 140°18'47'' восточной долготы; 48°59'55'' северной широты и 140°18'03'' восточной долготы; 49°00'53'' северной широты и 140°18'30'' восточной долготы; 48°00'09'' северной широты и 140°17'50'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 3700; ширина - 500 | для прибрежного рыболовства |
| Участок № 38 | Татарский пролив, Совгавань – 5 | 48°59'38'' северной широты и 140°17'43'' восточной долготы; 48°59'40'' северной широты и 140°16'57'' восточной долготы; 48°59'55'' северной широты и 140°17'44'' восточной долготы; 48°59'56'' северной широты и 140°16'58'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 1000; ширина - 500 | для рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС |
| Участок № 39 | Татарский пролив, бухта Юго-Западная | 48°59'40'' северной широты и 140°16'56'' восточной долготы; 48°58'03'' северной широты и 140°13'54'' восточной долготы; 48°59'57'' северной широты и 140°16'19'' восточной долготы; 48°58'28'' северной широты и 140°13'38'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 15000; ширина - 1000 | для организации любительского и спортивного рыболовства |
| Участок № 40 | Татарский пролив, Совгавань – 7 | 48°59'22'' северной широты и 140°15'22'' восточной долготы; 48°58'43'' северной широты и 140°13'34'' восточной долготы; 48°59'17'' северной широты и 140°15'55'' восточной долготы; 48°58'29'' северной широты и 140°13'39'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 2700; ширина - 500 | для организации любительского и спортивного рыболовства |
| Участок № 41 | Татарский пролив, бухта Бяуде | 48°59'22'' северной широты и 140°15'22'' восточной долготы; 49°00'05'' северной широты и 140°15'35'' восточной долготы; 48°59'19'' северной широты и 140°15'46'' восточной долготы; 49°00'02'' северной широты и 140°15'59'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 2000; ширина - 500 | для товарного рыболовства |
| Участок № 42 | Татарский пролив, Совгавань – 6 | 49°00'60'' северной широты и 140°17'06'' восточной долготы; 49°00'26'' северной широты и 140°16'26'' восточной долготы; 49°00'50'' северной широты и 140°17'26'' восточной долготы; 49°00'16'' северной широты и 140°16'46'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 1500; ширина - 500 | для прибрежного рыболовства |
| Участок № 45 | Татарский пролив, полуостров Меньшикова | 49°02'29'' северной широты и 140°19'37'' восточной долготы; 49°02'16'' северной широты и 140°18'57'' восточной долготы; 49°01'60'' северной широты и 140°19'59'' восточной долготы; 49°01'47'' северной широты и 140°19'19'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 1000; ширина - 1000 | для организации любительского и спортивного рыболовства |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Обязательным постановлениям

(п. 92)

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта и на подходах к нему

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

# Footnotes

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,             ст.  2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст. 3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 15, ст. 1519, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335,  № 48, ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31 ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1129.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2009 г., регистрационный № 14146.

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

)   По длине судна количество буксиров определяется только для судов, не перевозящих грузы.

)  Рыбопромысловые участки установлены постановлением Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2011 г. № 126-пр «Об утверждении Единого перечня рыбопромысловых участков Хабаровского края» (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU27000201100377 от 11 мая 2011 г.) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Хабаровского края от 29 июня 2012 г. № 218-пр (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU 27000201200699 от 10 июля 2012 г.).