|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от______________№_________ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Сабетта

I. Общие положения

1. Обязательные постановления в морском порту Сабетта (далее –                     Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

2. Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Сабетта (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта, в том числе меры обеспечения безопасности мореплавания для захода судов в морской порт, выхода судов из морского порта; правила плавания судов в акватории морского порта и на подходах к нему; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, правила соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о подходах к морскому порту; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах необязательной и обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта и подходов к нему; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту и на подходах к нему; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

3. Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в морском порту.

4. Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов в акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

II. Описание морского порта

5. Морской порт расположен в южной части Карского моря в Обской губе на восточном берегу полуострова Ямал.

6. Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 242-р).

7. Морской порт является замерзающим. Навигация в морском порту осуществляется круглогодично.

8. Морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

9. Судоходство в морском порту осуществляется в следующих гидрометеорологических условиях:

постоянное течение в районе морского порта Сабетта имеет направление из Обской губы в Карское море. Средняя скорость течения составляет 0,5-0,7 узлов. Ветровые течения, в зависимости от скорости, направления и продолжительности ветра, могут иметь большую скорость. При сильных ветрах (скорость 10 м/с и более) эти течения преобладают над постоянными и приливными.

приливные течения ярко выраженные в поверхностном слое. Отливное течение, направление которого совпадает с направлением постоянного течения, действует дольше приливного на 1,5-2 часа. Приливные течения имеют полусуточный характер. Средняя сизигийная скорость приливных течений составляет 1 узел в направлениях север-юг. Квадратурные приливные скорости 0,4-0,5 узла. Суммарные течения могут достигать 2,5 узлов.

приливы в районе морского порта Сабетта имеют полусуточный характер, сизигийные приливы достигают 128 см, квадратурная величина равна 53 см.

нагоны в Обской губе обусловлены северными, западными и северо-западными ветрами. Сгоны обусловлены восточными, южными и юго-восточными ветрами.

максимальная величина суммарных колебаний уровня может достигать 2-3 м.

в первую половину навигации ветровое волнение связанно с северными ветрами, а во вторую с южными. На мелководьях при сильных ветрах наблюдается крутая короткая волна, опасная для малых судов.

10. Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду.

11. Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 ГМССБ.

12. Морской порт осуществляет операции с грузами, в том числе с опасными грузами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

13. Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов  приведены в главе VIII и приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

14. В морской порт разрешен заход судов и иных плавсредств с ядерными с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками).

15. В морском порту в период свободный от ледокольных проводок осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальных количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям. Суда, имеющие два винта или подруливающее устройство, могут использовать на один буксир меньше, чем указано в приложении № 2 .

16. В морском порту и на подходах к нему в период ледообразования осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с приказом Минтранса России от 17 января 2013 г. № 7 «Об утверждении Правил плавания в акватории Северного морского пути»), Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями. Ограничения для судов по режиму ледового плавания в морском порту и на подходах к нему приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

17. Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в            приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

18. Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее - ОВЧ), приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

19. В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка для  судов следующих типов:

морские транспортные суда, следующие к причалам  №1-4;

газовозы и нефтеналивные суда;

буксиры с нефтеналивными баржами;

речные суда и суда смешанного плавания  длиной более 80 метров;

барже-буксирные составы при жесткой сцепке и с баржами на буксире общей длиной 100 метров и более.

Район обязательной лоцманской проводки ограничен границами акватории морского порта.

20. Сведения о подходах к морскому порту и подходном канале приведены в                       приложении № 6  к настоящим Обязательным постановлениям.

III. Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

21. Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.portcall.marinet.ru.

22. Оформление прихода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

23. Допускается оформление выхода судна из морского порта одновременно с оформлением прихода судна в морской порт, если стоянка судна в морском порту не превышает 24 часов.

24. Оформление капитаном морского порта приходов в морской и выходов из морского порта судов, совершающих плавание исключительно в акватории морского порта, а также выходящих за границы акватории морского порта, с возвращением в морской порт, при условии, что продолжительность разового пребывания судна за границами морского порта не превышает 72 часов (далее – суда местного плавания), не производится.

Разрешение на плавание судов местного плавания в акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в морской порт выдается капитаном морского порта на срок не более 90 дней. Срок действия указанного в настоящем абзаце разрешения не может превышать срок действия любого из судовых документов.

25. Разрешение на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в морской порт выдается капитаном морского порта при условии соответствии судна, его экипажа, корпуса, машин, механизмов и устройств применимым требованиям в области безопасности мореплавания и защиты окружающей среды от загрязнения на основании документов, предусмотренных в приложениях № 1 и 2 к Общим правилам, и заявления капитана судна (судовладельца) либо морского агента, в котором указываются следующие сведения:

ИМО номер судна (если применимо);

название судна на русском и английском языках;

позывной сигнал судна;

номер судна подвижной морской службы;

наименование и ИМО номер (если применимо) судовладельца и оператора судна;

класс судна (наименование организации, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов в соответствии со статьей 22 КТМ, выдавшей классификационное свидетельство);

основные характеристики судна (тип судна, год постройки, валовая вместимость, дедвейт, длина наибольшая, ширина наибольшая, высота борта, модуль, осадка наибольшая, осадка носом, осадка кормой, район ГМССБ, разрешённый район плавания);

характер выполняемый судном работы;

район плавания;

имеющиеся ограничения по району и сезону плавания судна;

сведения об охране судна;

информация о санитарно-эпидемиологической обстановке на борту судна;

информация о неисправности судовых грузовых устройств (механизмов) при наличии, а также о любых серьезных несоответствиях судна требованиям в области охраны человеческой жизни на море, безопасности мореплавания, защиты морской среды от загрязнения с судов, транспортной безопасности.

26. При изменении сведений, указанных в заявлении капитана судна (судовладельца) либо морского агента для оформления нового разрешения на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в морской порт во время действия указанного разрешения, капитан судна (судовладелец) либо морской агент извещает об этом капитана морского порта.

При каждом выходе из морского порта и каждом заходе в морской порт в период действия разрешения судно уведомляет капитана морского порта на 14 канале связи ОВЧ, позывной «Сабетта-Радио-5».

IV. Правила плавания судов в акватории морского порта и на           подходах к нему

27. График движения и расстановки судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о                       заходе судов и размещается в информационно-телекоммуникационной сети                           Интернет на официальном сайте администрации морского порта по                                  адресу:www.mapm.ru.

28. Движение судов в акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется капитаном морского  порта в соответствии с графиком движения судов в морском порту. До начала движения судно должно запросить разрешение капитана морского порта на начало движения.

29. В акватории морского порта действуют Международные правила предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72).

30. Движение судов на акватории морского порта допускается при видимости не менее пять кабельтовых.

31. Скорость движения судов при плавании в акватории порта не должна превышать шести узлов, а на подходном канале скорость судна должна быть минимальной, достаточной для обеспечения управляемости судна, но не более восьми узлов.

32. Движение судов в акватории морского порта при ветре силой 17 метров в секунду и более не допускается. Движение судов длиной более 180 метров в акватории морского порта при направлении ветров северо-восточного и юго-восточного направлений допускается при силе ветра до 12 метров в секунду.

33. В акватории морского порта одновременно допускается буксировка не более одного судна. При буксировке несамоходного объекта, движение судов в районах причалов № 1 - № 4 не допускается.

34. Место приема и высадки лоцманов находится в районе приемного буя «Сабетта № 1» и расположено в точке с координатами 71º19,27’ северной широты и   072º13,41’восточной долготы. В период зимней навигации место приема и высадки лоцмана согласовывается в точке передачи грузового судна линейным ледоколом портовому ледоколу, согласованной с капитаном морского порта.

35. От обязательной лоцманской проводки при плавании в районе обязательной лоцманской проводки освобождаются следующие категории судов:

ледоколы в период ледокольных проводок;

суда валовой вместимостью менее 500 и суда внутреннего плавания валовой вместимостью менее 500;

речные суда и суда смешанного плавания  длиной менее 80 метров;

барже-буксирные составы при жесткой сцепке и с баржами на буксире общей длиной менее 100 метров;

землесосы, земснаряды; грунтоотвозные шаланды и мотозавозни;

маломерные, прогулочные и спортивные суда;

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся в акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота).

36. Маломерным судам при плавании в акватории морского порта не       допускается:

плавание в районе якорных стоянок и вблизи линии створов, создающее помехи другим судам;

маневрирование в непосредственной близости от судов, находящихся в движении, стоящих на якоре или у причалов;

швартовка к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и постановка на якорь вблизи от них;

швартовка к грузовым причалам морского порта;

плавание в акватории морского порта при скорости ветра более 14 метров в секунду, волнении моря более 0,5 метра и видимости менее пяти кабельтовых.

37 . Швартовные операции судов допускаются при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

Движение буксирных караванов судов внутреннего плавания в акватории морского порта при скорости ветра более 14 метров в секунду допускается при дополнительном буксирном обеспечении.

V. Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

38. Зоной действия системы управления движением судов (далее – СУДС) являются районы обязательной лоцманской проводки.

39. Функции СУДС выполняются службой капитана морского порта с использованием технических средств автоматической идентификационной системы  и на каналах связи ОВЧ.

40. Движение судов в зоне действия СУДС регулируется должностным лицом службы капитана морского порта.

41. Связь СУДС с судами в морском порту и на подходах к нему осуществляется на рабочем 9 канале связи ОВЧ, запасном 12 канале связи ОВЧ и вызывном 16 канале связи ОВЧ, позывной «Сабетта-Трафик»

VI. Правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки

42. Стоянка судов в морском порту осуществляется у причалов морского порта и на якорных стоянках морского порта, сведения о которых приведены в приложениях № 1 и № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

43. Стоянка на якоре судов с неисправным винторулевым устройством, судовой энергетической установкой или якорным устройством, а также несамоходных судов допускается только при наличии буксирного обеспечения.

44. Стоянка судов с опасным грузом 1 класса опасности ИМО допускается только на якорных стоянках, сведения о которых приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

45. Стоянка на швартовых у борта судна, стоящего на якоре, допускается при скорости ветра не более 15 метров в секунду и волнении моря не более 1 метра.

46. Стоянка судов у причала морского порта № 1,2,3  допускается в один корпус,  причал №4 для стоянки судов портофлота.

47. Швартовка судов в морском порту осуществляется при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

48. Швартовка судов для слива-налива нефтепродуктов осуществляется к причалу № 1-2, во время ледообразования швартовка осуществляется в припай в районе причала № 1-2.

49. В условиях ледообразования при подвижке ледового поля нефтеналивные суда должны прекратить сливо-наливные операции с нефтепродуктами, отшланговаться и при необходимости покинуть морской порт.

50. При получении штормового предупреждения об усилении скорости ветра               более 14 метров в секунду северных направлений и(или) волнения более 1,5 метра суда, стоящие в морском порту, должны привести в готовность судовую энергетическую установку и при необходимости отойти на рейд или покинуть морской порт.

51. Судам, стоящим у причалов морского порта, работа гребными винтами допускается только для их кратковременного проворачивания при подготовке к работе судовой энергетической установки.

52. В условиях ледообразования, при подготовке причалов к швартовным операциям обеспечивается обколка и измельчение льда до мелкобитого портовыми ледоколами на расстояние от причала не менее чем две ширины швартующегося судна, удаление ледяных наростов на швартовной стенке причала, зачистку ото льда и снега прикордонной зоны причала.

53. Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

для судна валовой вместимостью до 500 – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимости от 501 до 1500 – не менее 2 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 1501 до 10000 – не менее 4 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 10001 до 20000 – не менее 6 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 20001 до 40000 – не менее 8 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью свыше 40000 – не менее 10 швартовщиков, а также руководитель швартовщиков, обеспеченный радиосвязью с капитаном (лоцманом) судна.

54. Швартовка, отшвартовка, перешвартовка и перетяжка судов более чем        на 50 метров в морском порту осуществляются с использованием буксиров.

55. Выполнение водолазных работ в морском порту допускается с разрешения капитана морского порта при скорости ветра не более 14 метров в секунду,                          волнении моря не более 0,3 метра и видимости не менее пяти кабельтовых. Проходящие суда не должны приближаться к месту проведения водолазных работ ближе 50 метров.

VII. Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

56. Погрузочно-разгрузочные операции с нефтепродуктами в морском порту сливо-наливным методом осуществляются у причала № 1-2, во время ледообразования швартовка осуществляется в припай в районе причала № 1-2.

57. При погрузо-разгрузочных операциях с нефтепродуктами сливо-наливным методом или бункеровке судна в морском порту выставляются боновые заграждения на все время выполнения грузовых либо бункеровочных операций. В условиях ледообразования боновые заграждения не выставляются.

58. Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом следует для проведения противоэпидемиологических мероприятий на карантинную якорную стоянку, сведения о которых приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

VIII. Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

59. Суда, стоящие на якоре обязаны нести постоянную радиовахту на 14 и 16 канале связи ОВЧ, суда, стоящие у причалов морского порта, обязаны нести постоянную радиовахту на 14 канале связи ОВЧ.

60. Суда на ходу, находящиеся в зоне действия СУДС, обязаны нести постоянную радиовахту на 16 и 9 каналах связи ОВЧ.

61. Ведение радиопереговоров на 16 канале связи ОВЧ, кроме вызова абонента для перехода на рабочий канал, не допускается.

62. Ведение радиопереговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на 9, 14, 16 связи ОВЧ в морском порту не допускается.

63. Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

IX. Сведения о границах морского района А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

64. Морской порт входит в зону действия морского района                                 А1 ГМССБ, информационно связанного с морским спасательно-координационным центром.

65. Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой береговой станции с радиусом действия 19 морских миль с центром в точке с координатами 71o 16'45 северной широты и 072o04'10 восточной долготы.

X. Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и глубинах акватории морского порта

66. Морской порт принимает суда длиной до 217 метров и осадкой                      до 10 метров в пресной воде.

67. Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении. Сведения о глубинах акватории морского порта приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

XI. Сведения о переработке опасных грузов

68. В морском порту допускается переработка опасных грузов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 классов опасности ИМО.

XII. Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту и на подходах к нему

69. Период ледокольной проводки судов в морском порту устанавливается с началом ледообразования в октябре-ноябре и завершается с разрушением льда в  июле.

Начало и окончание периода ледокольной проводки судов в акватории морского порта и на подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

70. Для организации осуществления ледокольной проводки судов действует Штаб морских операций (далее-ШМО)  ФГУП «Атомфлот».

71. Плавание судов по трассам Северного морского пути (далее СМП) осуществляется в соответствии с «Правилами плавания в акватории Северного морского пути» утвержденными приказом Минтранса России от 17 января 2013 года, которые устанавливают в акватории СМП:

порядок организации плавания судов;

правила ледокольной проводки судов;

правила ледовой лоцманской проводки;

правила проводки судов по маршрутам;

положение о навигационно-гидрографическом и гидрометеорологическом обеспечении;

правила осуществления связи по радио при плавании судов;

требования по безопасности мореплавания судов, защиты морской среды от загрязнения с судов и иные, касающиеся организации плавания.

72. При плавании судов по трассам СМП, для захода судна в порт и выхода судна из порта, каждое судно должно иметь действующее разрешение на плавание в акватории СМП, выданное администрацией СМП.

73. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки должно иметь исправное винто-рулевое устройство и исправную судовую энергетическую установку с возможностью ручного управления.

74. В период ледокольных проводок заход судов в морской порт и выход судов из морского порта осуществляется в составе ледового каравана под проводкой ледокола

75. Формирование ледового каравана осуществляется капитаном линейного ледокола.

76. Суда, выходящие из морского порта, ожидают формирования каравана на рейде морского порта.

77. С учетом фактической ледовой обстановки, категории ледовых усилений и технических характеристик судов, по согласованию с администрацией СМП  и Штабом морских операций, суда могут следовать с использованием рекомендаций ледокола и штаба морских операций по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, информируют Штаб морских операций о проходе назначенных контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщают ледовую обстановку на маршруте движения.

78. Суда, включенные в состав ледового каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледокольную проводку, переходят на канал связи ОВЧ, указанный ледоколом, и несут на нем радиовахту до объявления ледоколом окончания проводки.

79. Обколка судов в морском порту допускается только ледоколами .

XIII. Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

80. При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информирует об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

81. Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

82. Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также               подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств                           на каналах связи ОВЧ.

83. Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

XIV. Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

84. Передача судам навигационной и гидрометеорологической информации  осуществляется капитаном морского порта на 14 канале связи ОВЧ по мере их поступления и содержат:

метеорологический прогноз и предупреждения;

сообщение о состоянии средств навигационного оборудования;

сообщение о факторах, затрудняющих движение судов.

85. Передача срочной навигационной информации и штормовых предупреждений, а также особо важных сообщений осуществляется капитаном морского порта на 14 и 16 канале связи ОВЧ.

86. Капитаны судов подтверждают получение информации, указанной в      пункте 84 настоящих Обязательных постановлений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 42)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Наименование | Расположение причала | Технические возможности причала |
| --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метры) | глубина у причала расчетная (метры) |
| Причал № 1 | Расположен между точек с координатами соединенными прямыми линиями 1. 71º16,57’18 северной широты и 072º03,20’91 восточной долготы; 2. 71º16,57’87 северной широты и 072º03,25’50 восточной долготы; 3. 71º16,55’89 северной широты и 072º03,40’07 восточной долготы | 158,29 | 4,4 |
| Причал № 2 | Расположен между точек с координатами, соединенными прямой линией 1. 71º16,54’83 северной широты и 072º03,38’68 восточной долготы; 2. 71º16,52’02 северной широты и 072º03,59’43 восточной долготы. | 224,04 | 11,35 |
| Причал № 3 | Расположен между точек с координатами, соединенными прямой линией 1. 71º16,50’53 северной широты и 072º03,57’46 восточной долготы; 2 71º16,47’39 северной широты и 072º04,20’63 восточной долготы. | 250,16 | 12,25 |
| Причал № 4 | Расположен между точек с координатами, соединенными прямой линией 1. 71º16,47’4 северной широты и 072º04,20’63 восточной долготы; 2. 71º16,41’2 северной широты и 072º04,12’53 восточной долготы. | 112 | 7,05 |
| Причал № 5 | строится |  |  |
| Причал № 6 | строится |  |  |

Сведения о глубинах у причалов и на акватории обновляются ежегодно, после произведенных, сертифицированной компанией, промеров.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о минимальных количестве и мощности буксиров для швартовых

операций судов в морском порту

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их минимальная мощность в киловаттах |
| --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
|  | Навалочные суда |  |
| От 5000 до 14 000 | 2 х 880 | 2 х 880 |
| От 14 001 до 28 000 | 2 х 1320 | 2 х 1320 |
| От 28 001 до 45 000 | 2 х 1690 2 х 880 | 2 х 1690 2 х 880 |
| Нефтеналивные суда (танкера) и газовозы |
| От 12 000 до 18 000 | 2 х 880 | 2 х 880 |
| От 18 001 до 33 000 | 2 х 1320 | 2 х 1320 |
| От 33 001 до 50 000 | 2 х 880 2 х 1690 | 2 х 880 2 х 1690 |
| От 50 001 до 85 000 | 2 х 880 2 х 2200 | 2 х 880 2 х2200 |
| От 85 001 до 150 000 | 2 х 1320 2 х 2940 | 2 х 1320 2 х2940 |
| Сухогрузные суда общего назначения |
| От 1500 до 9 000 | 2 х 440 | 2 х 440 |
| От 9 000 до 14 000 | 2 х 880 | 2 х 880 |
| От 14 000 до 20 000 | 2 х 1320 | 2 х 1320 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(пп. 13, 16)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания в морском порту

и на подходах к нему1)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина ледяного покрова 10 – 15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина ледяного покрова 15 – 30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина ледяного покрова 30 – 50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice2 | Суда без ледовых усилений, категории Ice1, буксирно-баржевые составы |
| Толщина ледяного покрова 50 – 70 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice3 | Суда без ледовых усилений, категории Ice1 и Ice2, буксирно-баржевые составы |
| Толщина ледяного покрова более 70 сантиметров | Суда категории Arc5 и выше | Суда категории Arc4 | Суда без ледовых усилений, категории Ice1, Ice2 и Ice3, буксирно-баржевые составы |

___________

1)Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 17, 42, 54)

Сведения о якорных стоянках морского порта

| Наименование | Расположение | Длина | Глубины (метров) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Якорная стоянка для речных судов и буксировщиков | 1. Для судов подходящих с севера: Окружность радиусом 1,2 мили с центром в точке с координатами: 71о19'27.5 северной широты и 072о07'10.8 восточной долготы. 2. Для судов подходящих с юго-востока: Окружность радиусом 1,5 мили с центром в точке с координатами 71о16'37.5 северной широты и 072о12'30.0 восточной долготы |  | 4-9 м |
| Якорная стоянка для морских судов (является акваторией порта) | Якорная стоянка – основная (расположена в северо-восточной части акватории морского порта). Ограничена прямыми линиями, которые соединяют по порядку точки с координатами: 1. 71о21'34.36 северной широты и 072о16'33.72 восточной долготы; 2. 71о23'14.62 северной широты и 072о21'12.87 восточной долготы; 3. 71о19'50.49 северной широты и 072о33'06.74 восточной долготы; 4. 71о18'10.51 северной широты и 072о28'27.36 восточной долготы. |  | 17-19 м |
| Карантинная якорная стоянка 1. | Якорная стоянка расположена на юго-восток от приемного буя. Ограничена прямыми линиями, которые соединяют по порядку точки с координатами: 1. 71º20,09’84 северной широты и 072º18,33’22 восточной долготы; 2. 71º19,46’19 северной широты и 072º19,41’72 восточной долготы; 3. 71º19,24’25 северной широты и 072º18,27’92 восточной долготы; 4. 71º19,47’89 северной широты и 072º17,19’41 восточной долготы. 2. | 3. | 18 м 4. |
| Якорная стоянка для судов с опасными грузами | Якорная стоянка расположена на северо-запад от приемного буя. Ограничена прямыми линиями, которые соединяют по порядку точки с координатами: 1. 71º22,05’26 северной широты и 072º17,33’36 восточной долготы; 2. 71º21,41’62 северной широты и 072º18,42’00 восточной долготы; 3. 71º21,43’31 северной широты и 072º16,19’45 восточной долготы; 4. 71º21,19’67 северной широты и 072º17,28’09 восточной долготы. |  | 17 м |

Постановка на якорь на входном канале не допускается

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 18)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы связи очень высокой частоты | Позывной |
| --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал |  |
| Инспекция государственного портового контроля | 16, 14 | 14 | «Сабетта-Радио-5» |
| Система управления движением судов | 16 | 9 (Резервный 12) | «Сабетта-Трафик» |
| Лоцман | 14 | 14 | «Сабетта-Радио-11» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(пп. 20, 67)

Сведения о подходах к морскому порту

и о подходном (входного) канала к морскому порту

Подходы к морскому порту ограничены прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 71о17'16.17 северной широты и 072о02'27.98 восточной долготы;

№ 2 71о17'34.78 северной широты и 072о 07'23.43 восточной долготы;

№ 3 71о 20'57.75 северной широты и 072о18'42.24 восточной долготы;

№ 4 71о21'34.36 северной широты и 072о16'33.72 восточной долготы;

№ 5 71о23'14.62 северной широты и 072о21'12.87 восточной долготы;

№ 6 71о19'50.49 северной широты и 072о33'06.74 восточной долготы;

№ 7 71о18'10.51 северной широты и 072о28'27.36 восточной долготы;

№ 8 71о20'47.90 северной широты и 072о19'17.07 восточной долготы;

№ 9 71о17'19.57 северной широты и 072о08'05.20 восточной долготы;

№ 10 71о17'10.00 северной широты и 072о08'31.26 восточной долготы;

№ 11 71о15'35.25 северной широты и 072о06'20.95 восточной долготы;

№ 12 71о15'33.33 северной широты и 072о06'11.80 восточной долготы.

# Footnotes

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30        (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688,             № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4058; 2014, № 45,           ст. 6153, № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 52.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1),          ст. 2700; 2004, № 15, ст. 1519, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557,      № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6335, № 48,   ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4321; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4058; 2014, № 6, ст. 566, № 42,        ст. 5615, № 48,ст. 6659; 2015, № 1 (ч. 1), ст.89.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России                   24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 9, ст. 994

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 14-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 396; 2008, № 8, ст. 806; 2010, № 14, ст. 1680; 2011, № 41 (ч. 2), ст. 5798 2014,      № 21, ст. 2144).

) Зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2013 г., регистрационный № 28120.