|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от______________ № ____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Шахтерск

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Шахтерск (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Шахтерск (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правил плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морского района А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее - ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен на восточном берегу Татарского пролива в заливе Гаврилова, между мысом Гаврилова и мысом Низменный.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 1676-р).

- Морской порт Шахтерск включает в себя рейд, Внутреннюю гавань и три морских терминала: Бошняково, расположенный непосредственно к югу от устья реки Августовка; Углегорск, расположенный непосредственно к югу от реки Углегорка; Красногорск, расположенный в районе устьев рек Красногорка и Айнская.

Участок акватории морского порта в районе морского терминала Углегорск включает в себя три грузовых района: Северный грузовой район (далее – северная Внутренняя гавань), Южный грузовой район (далее – южная Внутренняя гавань) и причал № 8 в реке Углегорка.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе X и приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт открыт для ветров южного, юго-западного, западного, северо-западного и северного направлений.

Периодически наблюдаются колебания уровня моря под воздействием   приливо-отливных явлений.

На участке акватории морского порта в районе морского терминала Бошняково колебания уровня моря достигают 0,4 – 1 метра.

На участке акватории морского порта в районе морского терминала Углегорск колебания уровня моря достигают 0,8 – 1 метра.

- Навигация в морском порту является сезонной, морской порт является замерзающим.

- Навигация в морском порту начинается с окончанием ледохода и прекращается с появлением ледостава.

- Начало и окончание навигации в морском порту объявляется капитаном морского порта.

- Морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Морской порт и морские терминалы не являются местом убежища для судов в штормовую погоду, за исключением судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда  портового флота).

- Морской порт входит в зону действия морского района А2 ГМССБ.

- Сведения о каналах связи очень высокой частоты (далее - ОВЧ), используемых в морском порту, приведены в приложении № 2 настоящих Обязательных постановлений.

- Сведения о якорных стоянках, приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт осуществляет операции с навалочными, генеральными и лесными  грузами.

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды и приема  мусора.

- Сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районах акватории  и терминалах морского порта приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе и выходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и их выхода из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Оформление судов на рейде морского порта и морских терминалов осуществляется при силе ветра не более 12 метров в секунду и высоте волны не более 1 метра.

- Правила плавания судов в акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов.

График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно в 10.00 на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 22 настоящих Обязательных постановлений.

- До начала движения судно должно запросить разрешение на 9 канале связи ОВЧ.

- Суда, входящие во Внутреннюю гавань морского порта, Северную и Южную Внутреннюю гавань участка акватории морского порта в районе морского терминала Углегорск и Внутреннюю гавань участка акватории морского порта в районе морского терминала Бошняково и Красногорск, уступают дорогу судам, выходящим из нее.

- Вход судов во Внутреннюю гавань морского порта, в Северную и Южную Внутреннюю гавань участка акватории морского порта в районе морского терминала Углегорск и во Внутреннюю гавань участка акватории морского порта в районе морского терминала Бошняково и Красногорск, при высоте волн более 1,5 метра и скорости ветра более 12 метров в секунду, запрещен.

- Вход судов во Внутреннюю гавань морского порта и во Внутреннюю гавань морских терминалов Углегорск, Бошняково и  Красногорск допускается круглосуточно.

При видимости менее 2 кабельтовых вход судов во Внутреннюю гавань  морского порта и во Внутреннюю гавань на участках акватории морского порта в районах морских терминалов Углегорск, Бошняково и Красногорск не допускается.

- Плавание судов, не имеющих радиолокационной системы или имеющих неисправную радиолокационную систему на акватории морского порта не допускается.

- Суда, осуществляющие движение на акватории морского порта должны

следовать с минимальной скоростью, достаточной для удержания судна на курсе при проходе мимо стоящих у причалов судов,  мест производства подводных и водолазных работ во Внутренней гавани.

- Для самоходных судов валовой вместимостью 500 и более или длиной 40 метров и более буксирное обслуживание является обязательным при швартовке и перешвартовке.

- На акватории морского порта буксировка допускается только способом «за кормой» буксирующего судна. Длина буксирной линии не должна превышать 30 метров.

- Буксировка всех несамоходных судов валовой вместимостью более 200 производится двумя портовыми буксирами.

- На акватории морского порта маломерным, спортивным парусным и прогулочным судам, за исключением судов  портового флота не разрешается:

подходить к судам, стоящим на Рейдах № 1, 2, 3, 4 морского порта;

плавание в районах якорных стоянок морского порта;

плавание и стоянка во Внутренней гавани морского порта и Внутренней гавани на участках акватории морского порта в районах морских терминалов.

- Прием и высадка лоцмана осуществляется в точке с координатами 49º10,30' северной широты и 142º02,0' восточной долготы, которая находится за пределами района обязательной лоцманской проводки, или в районе якорной стоянки №1, а также у причалов морского порта.

- Прием и высадка лоцмана допускается при волнении моря не более 1 метра и скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- От обязательной лоцманской проводки судов, за исключением судов с опасными грузами на борту, освобождаются:

маломерные, спортивные парусные суда;

суда валовой вместимостью менее 500;

суда портового флота.

- Не допускается перевозка людей:

на судах, перевозящих взрывчатые, огнеопасные грузы;

на буксирующих судах при буксировке объектов;

- Не допускается посадка и высадка людей с борта судна на Рейдах № 1, 2, 3, 4 морского порта в следующих случаях:

при скорости ветра более 12 метров в секунду;

при волнении моря более 1 метра.

V.	Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- Зоной действия системы управления движением судов морского порта является акватория морского порта.

- Движение судов на акватории морского порта регулируется капитаном морского порта.

- Суда, следующие в морской порт, устанавливают связь с капитаном морского порта на 9 рабочем канале связи ОВЧ, позывной  «Корабль».

- Суда, следующие на участок акватории морского порта в районе морского терминала Углегорск, устанавливают связь с капитаном морского порта на 9 рабочем канале связи ОВЧ, позывной  «Углегорск-радио-5».

- Суда, следующие на участок акватории морского порта в районе морского терминала Бошняково, устанавливают связь с капитаном морского порта на 9 рабочем канале связи ОВЧ, позывной  «Корабль-2».

- Суда, следующие на участок акватории морского порта в районе морского терминала Красногорск, устанавливают связь с капитаном морского порта на 9 рабочем канале связи ОВЧ, позывной  «Красногорск радио-1».

VI.	Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется у причалов и на якорных стоянках морского порта, сведения о которых приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

для судна валовой вместимостью 300 – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимостью от 301 до 1 500 – 2 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 1 501 до 2 500 – 3 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 2 501 до 5 000 – 4 швартовщика;

для судна валовой вместимостью свыше 5 000 – 6 швартовщиков и руководитель швартовщиков.

- При скорости ветра более 12 метров в секунду суда на якорной стоянке должны быть готовы покинуть акваторию морского порта и морских терминалов

- При ветрах скоростью более 12 метров в секунду и высоте волн больше 1,5 метров швартовка к судам, стоящим на якоре и стоянка у их борта, не допускается.

- Не допускается оставлять несамоходные плавсредства на акватории  морского порта и на участках акватории морского порта в районах морских терминалов у борта транспортных судов без буксирного обеспечения.

- Швартовка судов к  причалу № 4 морского порта и причалам участков акватории морского порта в районах морских терминалов при видимости менее 2 кабельтовых,  скорости ветра более 12 метров в секунду и волнении более 1,5 метра не допускается.

- При швартовке к причалам и пирсам морского порта угол подхода судна к причалу должен быть не более 20 градусов.

- Допускается стоянка вторым корпусом (лагом) к судам ошвартованным у причалов.

- Стоянка судов более чем в два корпуса лагом у причалов не допускается. Расстояние между носом и кормой рядом стоящих судов должно быть не менее       10 метров.

- С получением штормового предупреждения об усилении ветра западных направлений более 14 метров в секунду, суда на якорных стоянках должны покинуть морской порт.

- Стоянка судов у  причала №4 морского порта при ветрах западных и северо-западных направлений скоростью более 12 метров в секунду и/или волнении (высота волны более 1,5 метров) не допускается.

  - Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- Информация о загрязнении акватории незамедлительно доводится до капитана морского порта на 9 канале связи ОВЧ и включает в себя сведения о:

времени обнаружения разлива нефти или нефтепродуктов;

гидрометеоусловия (состояние моря, скорость и направление ветра, видимость);

характер загрязнений и протяженностm района загрязнения;

предполагаемом источник загрязнения.

- Суда портового флота, находящиеся в морском порту, сдают нефтесодержащие и сточные воды в береговые емкости или в специальную автомашину. Сдача мусора и других вредных веществ производится на берегу в специальные контейнеры.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом должно встать для проведения противоэпидемиологических мероприятий в якорную точку № 3 якорной стоянки № 3.

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если балласт был принят или заменен в Японском или Охотском морях на расстоянии не менее 200 миль от берега на глубине не менее 200 метров, о чем  в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

  - Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда, находящиеся на акватории морского порта и у причалов морского порта обязаны нести постоянную радиовахту на 9 и 16 каналах связи ОВЧ.

- Сведения о дополнительных средствах связи для обмена информацией, включая номера телефонов, доводятся до сведения мореплавателей капитаном морского порта.

- Не допускается ведение переговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания и управления движением судов на 6, 9, 14 и 16 каналах связи ОВЧ.

- Об аварийном случае или происшествии, имеющем отношение к безопасности стоянки, плавания судов на акватории порта или обеспечению безопасности человеческой жизни на море, следует немедленно оповестить капитана морского порта на рабочих каналах связи ОВЧ, сведении о которых приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

IX.	Сведения о границах морском районе А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Акватория морского порта находится в зоне действия морского района А2 ГМССБ.

- Связь в морском районе А 2 ГМССБ обеспечивается работой базовой станции, расположенной на горе Плотская (46˚38,4'северной широты, 141˚51,5' восточной долготы), радиус действия которой составляет 165 миль.

X.	Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает суда с осадкой до 15 метров.

- Морской порт на участке акватории в районе морского терминала Красногорск принимает суда с осадкой до 10 метров.

- Морской порт на участке акватории морского порта во Внутренней гавани принимает суда с осадкой до 2,6 метра.

- Морской порт на участке акватории морского порта во Внутренней гавани морского терминала Бошняково принимает суда с осадкой до 2 метров.

- Морской порт на участке акватории морского порта во Внутренней гавани Северного грузового района  морского терминала Углегорск,  принимает суда с осадкой до 1,8 метра.

- Морской порт на участке акватории морского порта во Внутренней гавани  Южного грузового района морского терминала Углегорск принимает суда с осадкой до 2 метров.

- Морской порт на участке акватории морского порта во Внутренней гавани морского терминала Красногорск принимает суда с осадкой до 3 метров.

- Морской порт на участке акватории морского порта у причала 
№ 4 принимает суда с осадкой до 4,5 метра.

- Сведения о фактических глубинах на акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно и по мере их изменения.

- Грузовые операции в морском порту и морских терминалах производятся у причалов и на Рейдах № 1, 2, 3, 4 морского порта в соответствии с Правилами оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно).

- Выполнение грузовых операций с использованием портальных кранов, автокранов и судовых погрузочных машин допускается при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

- Сведения о переработке опасных грузов

- На акватории морского порта осуществляются грузовые операции с опасными грузами 3 и 4 класса опасности Международной морской организации.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом капитана морского порта, а также должностное лицо портового средства, ответственное за охрану.

В информации об угрозе акта незаконного вмешательства указывается:

тип, название судна;

местонахождение судна;

характер угрозы;

источник получения информации об угрозе;

предполагаемое время совершения противоправного акта.

- Капитану судна, находящемуся в морском порту, предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны и способах взаимодействия с должностными лицами портовых средств в соответствии с положениями Международного кодекса по охране судов и портовых средств) (далее – Кодекс ОСПС).

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда либо попытках таких проникновений, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на каналах связи ОВЧ, а также используя дополнительные средства связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровней охраны судов, находящихся в морском порту или намеревающихся зайти в морской порт, и портовых средств передаются в порядке, предусмотренном  соответствии с Кодексом ОСПС.

- Оповещения и подтверждения получения указанных оповещений осуществляются незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача навигационной и гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется ежедневно в 20.00 по местному времени на 9 канале связи ОВЧ.

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых предупреждений капитанам судов, находящихся у причалов морского порта, производится на 9 канале связи ОВЧ немедленно.

- Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений предваряется оповещением на 16 канале связи ОВЧ.

- Суда подтверждают получение особо важных сообщений и штормовых предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 7)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Причалы | Расположение причала как в проекте АМП | Технические возможности причала |
| --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метры) | глубина у причала (проектная метры) |
|  | широта северная | долгота восточная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Причал № 1 Восточная набережная ковша | Начало причала 49°09,64’ Окончание причала 49°09,66’ | Начало причала 142°03,13’ Окончание причала 142°03,17’ | 60 | 4,0 |
| Причал № 2 Восточная набережная ковша | Начало причала 49°09,66’ Окончание причала 49°09,69’ | Начало причала 142°03,17’ Окончание причала 142°03,21’ | 60 | 4,0 |
| Причал № 3 Восточная набережная ковша | Начало причала 49°09,69’ Окончание причала 49°09,71’ | Начало причала 142°03,21’ Окончание причала 142°03,24’ | 60 | 4,0 |
| Причал № 4 Угольный причал | Начало причала 49°09,74’ Окончание причала 49°09,77’ | Начало причала 142°03,25’ Окончание причала 142°03,14’ | 152 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Морской терминал Бошняково |
| Причал № 1 Южная причальная стенка ковша | Начало причала 49°38,79’ Окончание причала 49°38,78’ | Начало причала 142°09,59’ Окончание причала 142°09,63’ | 55 | 3,2 |
| Причал № 2 Южная причальная стенка ковша | Начало причала 49°38,78’ Окончание причала 49°38,78’ | Начало причала 142°09,63’ Окончание причала 142°09,74’ | 55 | 3,2 |
| Причал № 3 Южная причальная стенка ковша | Начало причала 49°38,78’ Окончание причала 49°38,78’ | Начало причала 142°09,74’ Окончание причала 142°09,80’ | 55 | 3,2 |
| Причал № 4 Восточная причальная стенка ковша | Начало причала 49°38,80’ Окончание причала 49°38,84’ | Начало причала 142°09,80’ Окончание причала 142°09,80’ | 60 | 3,2 |
| Причал № 5 Восточная причальная стенка ковша | Начало причала 49°38,84’ Окончание причала 49°38,89’ | Начало причала 142°09,80’ Окончание причала 142°09,80’ | 60 | 3,2 |
| Причал № 6 Северная причальная стенка ковша | Начало причала 49°38,89’ Окончание причала 49°38,89’ | Начало причала 142°09,80’ Окончание причала 142°09,77’ | 70 | 3,2 |
| Причал № 7 Северная причальная стенка ковша | Начало причала 49°38,89’ Окончание причала 49°38,90’ | Начало причала 142°09,77’ Окончание причала 142°09,62’ | 70 | 3,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Морской терминал Углегорск |
| Южный ковш |
| Причал № 1 Восточная набережная ковша | Начало причала 49°03,57’ Окончание причала 49°03,54’ | Начало причала 142°01,71’ Окончание причала 142°01,72’ | 44,5 | 2,7 |
| Причал № 2 Восточная набережная ковша | Начало причала 49°03,54’ Окончание причала 49°03,52’ | Начало причала 142°01,72’ Окончание причала 142°01,73’ | 44 | 2,7 |
| Причал № 3 Восточная набережная ковша | Начало причала 49°03,52’ Окончание причала 49°03,49’ | Начало причала 142°01,73’ Окончание причала 142°01,73’ | 60,5 | 2,7 |
| Причал № 4 Восточная набережная ковша | Начало причала 49°03,49’ Окончание причала 49°03,46’ | Начало причала 142°01,73’ Окончание причала 142°01,73’ | 60 | 2,7 |
| Причал № 5 Южная набережная ковша | Начало причала 49°03,46’ Окончание причала 49°03,43’ | Начало причала 142°01,73’ Окончание причала 142°01,70’ | 62,4 | 2,7 |
| Причал № 6 Северная набережная ковша | Начало причала 49°03,57’ Окончание причала 49°03,57’ | Начало причала 142°01,65’ Окончание причала 142°01,71’ | 74,6 | 2,7 |
| Северный ковш |
| Причал № 1 Юго-восточная стенка северного ковша | Начало причала 49°04,57’ Окончание причала 49°04,59’ | Начало причала 142°01,81’ Окончание причала 142°01,83’ | 55 | 1,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Причал № 2 Юго-восточная стенка северного ковша | Начало причала 49°04,59’ Окончание причала 49°04,62’ | Начало причала 142°01,83’ Окончание причала 142°01,85’ | 55 | 1,8 |
| Причал № 3 Юго-восточная стенка северного ковша | Начало причала 49°04,62’ Окончание причала 49°04,65’ | Начало причала 142°01,85’ Окончание причала 142°01,86’ | 54 | 1,8 |
| Причал № 4 Пирс юго-восточной стенка северного ковша | Начало причала 49°04,65’ Окончание причала 49°04,66’ | Начало причала 142°01,86’ Окончание причала 142°01,82’ | 51 | 1,8 |
| Причал № 5 Пирс юго-восточной стенка северного ковша | Начало причала 49°04,66’ Окончание причала 49°04,65’ | Начало причала 142°01,83’ Окончание причала 142°01,87’ | 51 | 1,8 |
| Причал № 6 Юго-восточная стенка северного ковша | Начало причала 49°04,65’ Окончание причала 49°04,69’ | Начало причала 142°01,87’ Окончание причала 142°01,89’ | 80 | 1,8 |
| Причал № 7 Севернаястенка северного ковша | Начало причала 49°04,69’ Окончание причала 49°04,71’ | Начало причала 142°01,89’ Окончание причала 142°01,84’ | 4 | 1,8 |
| Река Углегорка |
| Причал № 8 Русло реки Углегорка | Начало причала 49°05,89’ Окончание причала 49°05,90’ | Начало причала 142°02,38’ Окончание причала 142°02,42’ | 93,2 | 1,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Морской терминал Красногорск |
| Причал № 1 Восточная причальная стенка ковша | Начало причала 48°24,60’ Окончание причала 48°24,70’ | Начало причала 142°05,50’ Окончание причала 142°05,30’ | 128 | 3,5 |
| Причал № 2 Восточная причальная стенка ковша | Начало причала 48°24,76’ Окончание причала 48°24,80’ | Начало причала 142°05,40’ Окончание причала 142°05,40’ | 160 | 3,5 |
| Причал № 3 Восточная причальная стенка ковша | Начало причала 48°24,83’ Окончание причала 48°24,85’ | Начало причала 142°05,37’ Окончание причала 142°05,37’ | 128,5 | 3,5 |
| Причал № 4 Восточная причальная стенка ковша | Начало причала 48°24,87’ Окончание причала 48°24,90’ | Начало причала 142°05,36’ Окончание причала 142°05,38’ | 85 | 3,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Обязательным постановлениям

(пп. 15, 64)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты | Позывной |
| --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал |  |
| Инспекция государственного портового контроля | 16 | 9 | Корабль |
| Диспетчер морского порта | 16 | 9 | Диспетчер |
| Лоцманская служба | 16 | 6 | Лоцман-Шахтерск |
| Инспекция государственного портового контроля в районе морского терминала Бошняково | 16 | 9 | Корабль-2 |
| Диспетчер морского порта в районе морского терминала Бошняково | 16 | 9 | Бошняково - радио 1 |
| Инспекция государственного портового контроля в районе морского терминала Углегорск | 16 | 9 | Углегорск-радио-5 |
| Диспетчер морского порта в районе морского терминала Углегорск | 16 | 9 | Углегорск-радио-3 |
| Инспекция государственного портового контроля в районе морского терминала Красногорск | 16 | 9 | Красногорск-радио-1 |
| Диспетчер морского порта в районе морского терминала Красногорск | 16 | 14 | Красногорск-радио-2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(пп. 16, 47)

Сведения о якорных стоянках морского порта

### Якорная стоянка судов № 1 акватории морского порта ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 49º09,88' северной широты и 142º03,0' восточной долготы;

№ 2 49º09,88' северной широты и 141º01,90' восточной долготы;

№ 3 49º10,67' северной широты и 142º01,0' восточной долготы;

№ 4 49º11,10' северной широты и 142º01,0' восточной долготы;

№ 5 49º11,10' северной широты и 142º03,0' восточной долготы.

На якорной стоянке расположены якорные точки № 1 – 5 с центрами в  координатах:

№ 1 49º10,80' северной широты и 142º01,30' восточной долготы;

№ 2 49º10,62' северной широты и 142º02,50' восточной долготы;

№ 3 49º10,3' северной широты и 142º02,50' восточной долготы;

№ 4 49º10,13' северной широты и 142º02,85' восточной долготы;

№ 5 49º10,0' северной широты и 142º02,0' восточной долготы.

### Якорная стоянка судов № 2 на участке акватории морского порта в районе морского терминала Бошняково ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 49º38,80' северной широты и 142º08,30' восточной долготы;

№ 2 49º38,20' северной широты и 142º08,30' восточной долготы;

№ 3 49º39,0' северной широты и 142º06,93' восточной долготы;

№ 4 49º38,0' северной широты и 142º06,93' восточной долготы;

На якорной стоянке расположены якорные точки № 1 – 6 с центрами в  координатах:

№ 1 49º38,70' северной широты и 142º08,17' восточной долготы;

№ 2 49º38,30' северной широты и 142º08,17' восточной долготы;

№ 3 49º38,75' северной широты и 142º07,50' восточной долготы;

№ 4 49º38,25' северной широты и 142º07,50' восточной долготы;

№ 5 49º38,83' северной широты и 142º07,0' восточной долготы;

№ 6 49º38,17' северной широты и 142º07,0' восточной долготы

### Якорная стоянка судов № 3 на участке акватории морского порта в районе морского терминала Углегорск ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 49º04,55' северной широты и 142º01,0' восточной долготы;

№ 2 49º04,50' северной широты и 141º59,0' восточной долготы;

№ 3 49º06,0' северной широты и 141º59,0' восточной долготы;

№ 4 49º05,66' северной широты и 142º01,0' восточной долготы;

На якорной стоянке расположены якорные точки № 1 – 5,7,8 с центрами в  координатах:

№ 1 49º05,63' северной широты и 142º00,60' восточной долготы;

№ 2 49º05,30' северной широты и 142º00,83' восточной долготы;

№ 3 49º05,2' северной широты и 142º00,28' восточной долготы;

№ 4 49º04,92' северной широты и 142º00,0' восточной долготы;

№ 5 49º04,80' северной широты и 142º00,5' восточной долготы;

№ 7 49º05,0' северной широты и 142º01,0' восточной долготы;

№ 8 49º04,67' северной широты и 142º01,0' восточной долготы.

### Якорная стоянка судов № 4 на участке акватории морского порта в районе морского терминала Углегорск ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 49º02,70' северной широты и 142º00,70' восточной долготы;

№ 2 49º02,70' северной широты и 141º59,60' восточной долготы;

№ 3 49 º03,30' северной широты и 141º59,60' восточной долготы;

### № 4 49º03,30' северной широты и 142º00,70' восточной долготы;

На якорной стоянке расположена якорная точка № 6 с центром в  координатах:

№ 6 49º03,20' северной широты и 142º00,58' восточной долготы.

### Якорная стоянка судов № 5 на участке акватории морского порта в районе морского терминала Красногорск ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 48º24,0' северной широты и 142º03,80' восточной долготы;

№ 2 48º24,60' северной широты и 142º03,60' восточной долготы;

№ 3 48º25,0' северной широты и 142º03,80' восточной долготы;

№ 4 48º24,0' северной широты и 142º04,60' восточной долготы.

На якорной стоянке расположены якорные точки № 1 – 4 с центрами в  координатах:

№ 1 48º24,80' северной широты и 142º03,80' восточной долготы;

№ 2 48º24,40' северной широты и 142º03,70' восточной долготы;

№ 3 48º24,10' северной широты и 142º03,90' восточной долготы;

№ 4 48º24,10' северной широты и 142º04,30' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(п. 19)

Границы района обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№1	 49°09,63' северной широты и 142°03,12' восточной долготы;

№2	 49°09,63' северной широты и 142°02,50' восточной долготы;

№3	 49°10,0' северной широты и 142°02,50' восточной долготы;

№4	 49°10,0' северной широты и 142°03,27' восточной долготы;

№5	 49°09,72' северной широты и 142°03,27' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 20)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту)

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |
| --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| 500 – 2 000 | 1 х 220 | 1 х 220 |
| 2 001 – 5 000 | 2 х 220 | 2 х 220 |
| Свыше 5 000 | 2 х 882 | 2 х 882 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(п. 21)

Сведения о районах акватории и терминалах морского порта

1. Рейд № 1 (акватория) морского порта - граница  рейда проходит по линии пеленга 240° от знака на оконечности южного мола до точки пересечения с дугой окружности, проведенной радиусом 2 мили от этого же знака и далее по этой дуге до пересечения с линией пеленга 0°, проведенной из точки 49°09,71' северной широты и 142°03,35' восточной долготы и далее на юг до этой точки, далее по береговой линии на запад до корня северного мола, далее по внешней кромке мола до его оконечности и далее по прямой линии до оконечности южного мола.

2. Ковш морского порта ограничен гидротехническими сооружениями: Южный мол, Восточная набережной и Западный мол.

3. Внутренняя гавань (акватория в ковше)- граница внутренней гавани проходит по внутренней кромке южного мола до береговой линии и далее по ней и кордонам причалов ковша до корня северного мола, а затем по его внутренней кромке до оконечности и далее по прямой линии до северо-западной оконечности южного мола.

Морской терминал Углегорск.

1. Рейд № 2 (акватория) морского терминала Углегорск - граница рейда проходит от знака на оконечности южного мола северного ковша по береговой линии на юго- юго- запад до южного грузового района, далее по внешней границе акватории южного грузового района, далее до точки 49°03,2' северной широты и 142°01,7' восточной долготы. И далее по дуге окружности, проведенной радиусом 1,4 мили с центром на оконечности южного мола северного ковша, до точки ее пересечения с береговой линией, далее по береговой линии и северной и южной дамбам р. Углегорка на юго- юго- запад до корня северного мола северного ковша и далее по внешней кромке мола до его оконечности и затем по прямой линии до северо- западной оконечности южного мола северного ковша.

2. Ковш Южного грузового района морского терминала Углегорск ограничен гидротехническими сооружениями: Южный мол, Северная причальная стенка, Восточная причальная стенка и Западный мол.

3. Ковш Северного грузового района морского терминала Углегорск ограничен гидротехническими сооружениями: Южный мол, причалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и Западный мол.

4. Внутренняя гавань (акватория в ковше) Северного грузового района представляет собой акваторию северного ковша, ограниченную северным и южным молами и кордонами причалов.

5. Внутренняя гавань (акватория в ковше) Южного грузового района представляет собой акваторию южного ковша, ограниченную северным и южным молами и кордонами причалов.

6. Акватория у причала № 8 включает в себя устьевую часть реки Углегорка от оконечности северной и южной дамб до верхней по течению реки оконечности причала № 8.

Морской терминал Бошняково.

1. Рейд № 3 (акватория) морского терминала Бошняково ограничен дугой окружности радиусом 1,8 мили с центром на оконечности южного мола и береговой линией между точками ее пересечения с этой дугой.

2.Ковш морского терминала Бошняково ограничен гидротехническими сооружениями: Перемычка, Южная причальная стенка, Восточная причальная стенка и Северная причальная стенка.

3. Внутренняя гавань (акватория в ковше) ограниченна северным и южным молами и кордонами причалов (Перемычка, Южная причальная стенка, Восточная причальная стенка и Северная причальная стенка).

Морской терминал Красногорск.

1. Рейд № 4 (акватория) морского терминала Красногорск ограничена дугой окружности, проведенной радиусом в 1 милю с западной оконечности южного мола.

2. Внутренняя гавань (внутренняя акватория в реке) расположена в устьевой части рек Красногорка, Айинская, протоки Рудановского и ограничена с востока линией причалов и магистральным мостом через реку Красногорка, с севера линией, соединяющей оконечности причала №4 и причала лесотарного завода, с запада правым берегом реки Айнская и протоки Рудановского, с юга левым берегом реки Красногорка и протоки Рудановского от магистрального моста через реку Красногорка до оконечности южного мола.

Район № 81 расположен между ковшами Северного и Южного грузового района морского участка акватории морского порта морского терминала Углегорск и примыкает к берегу. Является  запретным для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, придонного траления, подводных и дноуглубительных работ, взрывных работ и плавания с вытравленной якорь-цепью.

# Footnotes

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст.3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335, № 48,  ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128; № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 41(ч. II), ст. 5278.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Приказ Минтранса России от 29 апреля 2009 г. N 68 "Об утверждении Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно" (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2009 г., регистрационный N 14146).

) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 "О реализации положений главы  XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585).

) Меньшее количество буксиров используется при наличии подруливающего устройства на судне, большее количество буксиров используется при отсутствии подруливающего устройства на судне.